|  |  | «TASDIQLAYMAN» "MAXSUSTRANS ISHLAB CHIQARISH BOSHQARMASI" DUK Direktor o’rinbosari ____________ I. MUSAEV «_____» __________20___ г. |
| --- | --- | --- |

Loyiha ishlab chiqilgan:

ООО «EСO STANDART PROEKT»

____________ RAPIKOV U.

«____»_____________20___ y.

Toshkent 2021 y.

MUNDARIJA

| KIRISH……………………………………………….……………………………..…… | 3 |
| --- | --- |

1. LOYIHALANGAN OBYEKT ZONASIDAGI Atrof-muhit holati.

| 1.1. Iqlim xususiyatlarining xususiyatlari ………………………….….….……... | 4 |
| --- | --- |
| 1.2. Atmosfera havosining holati ………………………………………….….….……. | 5 |
| 1.3. Yer usti suvlari...…………………………………………………….………...….. | 6 |
| 1.4. Tuproq va tuproq holati …………………………………………………..…..…..…. | 6 |
| 1.5. Er osti suvlari …………………………………………………………………………. | 6 |
| 1.6. O'simlik dunyosi …………………………………………………………………..….. | 7 |
| 1.7. Hayvonot dunyosi …………………………………………………………..……………. 1.8. Aholi salomatligi …………………………………………………………..…………. | 7 7 |
| 1.9. Hududning ijtimoiy-iqtisodiy xususiyatlari ………………………..…...…….. | 7 |

2. Atrof-muhitga ta'sirning ASOSIY MANBALARI, TURLARI VA OB'YEKTLARINING TA'RIFI VA XUSUSIYATLARI.

| 2.1. Ob'ektning joylashishi, maqsadlari, xarakteri va qurilish vositalarining tavsifi … | 8 |
| --- | --- |
| 2.2. Loyihaviy texnologik yechimni tahlil qilish …………………………………….. | 9 |
| 2.3. Atmosferani ifloslantiruvchi manba sifatida ob'ektning xususiyatlari …………………. | 13 |
| 2.4. Suv iste'moli-korxonaning suv oqizishi ……………………………………. | 20 |
| 2.5. Korxona chiqindilarini saqlash sharoitlarini tahlil qilish …………….………………... | 23 |
| 2.6. Favqulodda vaziyatlar va ularning oldini olish choralari ……………………. | 25 |

3. IFLOSLOVCHI TA’SIRLARNING TARIFI

| 3.1. Atmosfera ………………………………………………………………………………. 3.2. Tuproq va o'simliklar………………………………………………………………… | 27 29 |
| --- | --- |
| 3.3. Shovqin va tebranish ……………………………………………………………………… | 30 |

4. ATROF MUHITGA SALBIY TA’SIRNING  OLDINI OLISH CHORA TADBIRLARI

| 4.1. Xodimlarga ta'sirni kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar ..………..……………… | 31 |
| --- | --- |
| 4.2. Havo havzasini muhofaza qilish choralari ….…………………. …..…………… | 31 |
| 4.3. Suv manbalarini muhofaza qilish chora-tadbirlari . ………………………………..…… 4.4. Shovqin va tebranishlarni kamaytirish choralari ……………………………….…….. 4.5. Chiqindilarni yig'ish, saqlash, qayta ishlash va yo'q qilishda atrof-muhitni muhofaza qilish choralari …………………………………………………………..……….. 4.6. Tuproqlarga zararli ta'sirni kamaytirish choralari ……………..…….. | 31 33 34 34 |

5. ANIQLANGAN TA'SIRLAR NATIJASIDAGI Atrof-muhitdagi O'zgarishlar prognozi

| 5.1. Atmosfera …………………………………………………………………….……….. | 35 |
| --- | --- |
| 5.2. Er usti va er osti suvlari ………………………………………………….. | 35 |
| 5.3. Tuproq. O'simliklar ……………………………………………………………….. | 35 |
| FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI ……………………........................ | 36 |
| Vaziyat rejasi ……………………………………………………………….. ILOVALAR …………………………………………………………………………… | 37 38 |

KIRISH

Ishdan maqsad Toshkent shahar Ohangaron tumani hududida joylashgan “MAXSUSTRANS ISHLAB CHIKARISH BOSHQARMASI” DUKning qattiq maishiy chiqindilarni saqlash uchun yangi poligon qurish jarayonida atrof-muhitga taʼsirini baholashdan iborat. mintaqa. Foydalanish muddatini tugatgan mavjud MChJ yopilishi munosabati bilan qattiq maishiy chiqindilarni saqlash uchun yangi poligon qurish ko‘zda tutilmoqda.

Qattiq maishiy chiqindilarni saqlash uchun poligon ekologik va sanitariya-gigiyena ob'ektlariga tegishli. Chiqindilar tuproqda atmosferaning ifloslanishidan, qo'shni hududlar tuprog'idan, er usti va er osti suvlaridan himoya qilishni ta'minlaydigan, patogenlarning tarqalishini oldini oladigan sharoitlarda saqlanadi.

Ta'sirni baholash tartibi ob'ektning ishlashi ta'sir qiladigan barcha atrof-muhit komponentlarining joriy holatini o'rganishni o'z ichiga oladi.

Ko'rib chiqilayotgan ob'ektning tabiiy muhit holatiga qo'shgan hissasini baholash uchun hududning hozirgi holati va ob'ektning rejalashtirilgan joylashuvi atrof-muhitga chiqindilar va chiqindilar manbalarini aniqlash nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi. ishlab chiqarish va iste'mol chiqindilarining paydo bo'lishi sifatida.

Ko'rib chiqilayotgan ob'ektning atmosfera havosiga ta'sirini baholashda, ko'rib chiqilayotgan ob'ekt uchun ham, yaqin atrofdagi ob'ekt uchun ham xarakterli bo'lgan hududning fon ifloslanishini shakllantirishga joylashtiriladigan asbob-uskunalar chiqindilarining hissasiga alohida e'tibor qaratildi. ob'ektlar.

Tadqiqot jarayonida ob'ektlar va ta'sir xarakterini o'rganishga, shuningdek, ushbu ob'ektning ekspluatatsiyasi ta'sirida atrof-muhit tarkibiy qismlarining o'zgarishi prognoziga alohida e'tibor qaratildi. Salbiy ta'sirni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Mazkur loyihani ishlab chiqishga O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 09.07.2020 yildagi 541-son “O‘zbekiston Respublikasida davlat ekologik ekspertizasi to‘g‘risidagi nizom”dagi qarori talablari asos bo‘ldi. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 09.07.2020 yildagi 541-son qarorining 1-ilovasiga muvofiq mazkur ob’ekt faoliyat turi bo‘yicha atrof-muhitga ta’sir ko‘rsatishning I-toifasiga kiradi (yuqori xavf, p. 8, 200 mingdan ortiq aholiga ega shaharlar va boshqa aholi punktlari uchun maishiy chiqindilar uchun poligonlar).

- LOYIHALANGAN OB’YEKT TA’SIR ETISh ZONASIDAGI

Atrof-muhitning holati.

1.1. XARAKTERISTIK IQLIM XUSUSIYATLARI

Iqlim ma'lumotlarini tahlil qilish ko'rib chiqilayotgan hududga eng yaqin bo'lgan O'rta-Chirchiq viloyati Tuyabug'uz meteorologiya stansiyasining kuzatuvlari natijalari asosida amalga oshirildi (Tuyabuguz meteorologiya stansiyasi janubdan 20 km uzoqlikda joylashgan). ob'ektdan g'arbda: Olmaliq meteorologiya stansiyasi - 27 km dan ortiq, "Sukok" - 30 km dan ortiq, "Yangiyul - 32 km dan ortiq, "Dukant" - 50 km dan ortiq).

Ko'rib chiqilayotgan ob'ektning maydoni keskin kontinental iqlim bilan ajralib turadi va yozi uzoq issiq (bu davrda maksimal harorat +42,6 ° C ga etadi) va qisqa qish (ozgina qor yog'ishi) bilan IV iqlim subregioniga tegishli. minimal harorat -16,3). Mintaqaning seysmikligi 8 ballni tashkil etadi. Mavsumiy muzlashning chuqurligi 0,7 m gacha.

SNIP 2.01.07-85 ga ko'ra, qor hududi birinchi, shamol hududi III.

Atmosferaga ifloslantiruvchi moddalarning tarqalishi shartlarini belgilovchi muhim metrologik xarakteristika shamol tezligidir. Tekshiruv maydoni 1,2 dan 5 m / s gacha bo'lgan past shamol tezligi bilan tavsiflanadi.

Biroz yuqori tezlikda shamol tozalash omili bo'lib xizmat qiladi. Tezligi 1,2 m/s gacha bo'lgan shamolning o'rtacha yillik chastotasi 65,96% ni tashkil qiladi. Bunday shamollar aprel (47,8%) va mart (45,2%) oylarida, siklon faolligi kuchaygan oylarda tez-tez uchraydi.

4-7 m/s tezlikda shamol yuqori issiq buloqlardan iflosliklarni ko'chirishga yordam beradi. Bu shamollarning o'rtacha yillik chastotasi kichik va 2% dan oshmaydi.

Zaif shamollarning (0,1 m / s) havo aralashuviga to'sqinlik qiluvchi sirt inversiyalari bilan birikmasi turg'unlikni keltirib chiqaradi va past manbalardan kirlarni to'planishiga yordam beradi.

Hududdagi sirt inversiyasi yil davomida 40-60% darajasida, asosan kechasi va ertalab belgilanadi. Shunga ko'ra, bu vaqtda turg'un vaziyatlarning chastotasi eng yuqori (52%).

Atmosferaning ifloslanish darajasiga tozalash funktsiyasini bajaradigan yog'ingarchilik miqdori va intensivligi sezilarli darajada ta'sir qiladi. Yillik oʻrtacha yogʻin miqdori 447 mm. Ularning eng katta soni aprel va dekabr oylariga to'g'ri keladi (97,2 va 84,2).

Shunday qilib, ko'rib chiqilayotgan hududning iqlimiy xususiyatlarini tahlil qilish, sharoitlar yuqori issiq emissiyalarni tarqatish uchun qulay degan xulosaga kelishga imkon beradi, ammo ular past va tashkiliy bo'lmagan aralashmalarning to'planishiga yordam beradi.

Gazsimon moddalar uchun atmosferada zararli moddalarning cho'kish tezligini hisobga olgan holda koeffitsient 1. meteorologik ma'lumotlar jadvalda keltirilgan.

Meteorologik xususiyatlar

"Tuyabuguz" meteorologik stansiyasi kuzatuvlari natijalari

| iqlim ko'rsatkichlari | месяц |
| --- | --- |
|  | Yanvar | fevral | Mart | aprel | may | iyun | iyul | Avgust | Sentyabr | Oktyabr | noyabr | dekabr | yil |
| havo harorati, 0S: o'rtacha maksimal mutlaq maksimal o'rtacha minimal mutlaq minimal o'rtacha oylik | 4,6 22 -5,5 -27 1,7 | 7,9 27 -2,9 -27 0,4 | 14,3 33 2,6 -21 8,4 | 22,0 36 8,7 -5 16,1 | 27,9 40 13,1 1 21,0 | 32,7 43 16,1 4 26,0 | 34,6 43 17,5 6 27,3 | 32,5 41 15,5 5 25,0 | 28,0 38 10,5 -1 20,7 | 21,6 38 5,7 -8 14,3 | 13,1 30 0,5 -27 7,4 | 6,8 25 -3,2 -28 0,7 | 20,5 43 6,6 -28 14,0 |
| oʻrtacha oylik shamol tezligi, m/s | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,2 |
| shamol chastotasi 0-1 m / s tezlikda,% | 63,5 | 59,5 | 51,3 | 49,3 | 52,9 | 53,9 | 57,9 | 62,0 | 61,4 | 68,0 | 68,0 | 65,6 | 59,4 |
| nisbiy namlik havo, % | 82 | 80 | 77 | 68 | 60 | 51 | 52 | 57 | 58 | 66 | 75 | 83 | 68 |
| atmosfera yog'inlari, mm | 47 | 48 | 72 | 59 | 32 | 10 | 2 | 2 | 2 | 26 | 40 | 53 | 393 |

С

1.2.  ATMOSFERIK HAVO

Ko'rib chiqilayotgan ob'ekt yirik shaharlar va sanoat korxonalaridan ancha uzoqda joylashgan: Toshkent shahridan 19 km, Oxangaron shahridan 25 km, Olmaliq shahridan 25 km masofada. 25 km, Angren shahridan 50 km masofada; yirik korxonalar - 10 km dan ortiq masofada. Ushbu faktni hisobga olsak, ob'ekt joylashgan hududdagi havoning fon ifloslanishiga yaqin hududlarda joylashgan korxonalar sezilarli darajada ta'sir ko'rsatmaydi. Toshkent viloyatining Oxangaron, Oʻrta-Chirchiq tumanlaridagi havoni ifloslantiruvchi asosiy manbalar kimyo sanoati korxonalari, qurilish materiallari (sement zavodi), temir-beton buyumlari, polimer mahsulotlari zavodlari, maishiy qozonxonalar, avtomobil transporti hisoblanadi.

Ushbu hududlarda joylashgan korxonalardan noorganik chang, metall oksidi, payvandlash aerozollari, kuyikish, oltingugurt dioksidi, uglerod oksidi, sirka kislotasi, azot oksidi, polimer changlari kabi ingredientlar chiqariladi.

Toshkent-Oxangaron avtomobil yoʻli obʼyektdan 950 m masofada oʻtadi. Avtomobil transporti atmosfera havosiga benzin va dizel yoqilg'isining yonish mahsulotlari: azot va oltingugurt dioksidi, benzo(a)piren, uglerod oksidi, uglevodorodlar, aldegidlar ta'sirining manbai hisoblanadi. Egzoz gazlarining zaharliligi asosan yoqilg'ining sifatiga, dvigatelning ish rejimiga va uning texnik holatiga bog'liq bo'lib, asosan uglerod oksidi, azot va uglevodorodlarning tarkibi bilan belgilanadi.

Oxangaron shahridan chiqayotgan issiq buloqlarning koʻpligi koʻrib chiqilayotgan hududda atrof-muhit holatining shakllanishiga ahamiyatsiz taʼsir koʻrsatmoqda. Ushbu korxonalardan chiqadigan chiqindilar tarkibida chang, azot oksidi, uglerod oksidi va oltingugurt dioksidi mavjud.

Ekologik-gigiyenik rayonlashtirish bo‘yicha yo‘riqnomaga muvofiq, ko‘rib chiqilayotgan hududda atmosfera havosining ifloslanish darajasi kuchli.

1.3. YUZA SUVLAR

Ob'ekt joylashgan hududda katta er usti suv oqimlari yo'q, faqat sug'orish ariqlari mavjud. Eng yaqin yer usti suv oqimi Qorasuv kanali boʻlib, u yangi poligondan 4,75-5 km gʻarbda oqib oʻtadi.

1.4. TUPROQLAR

Saytning geologik va gidrogeologik sharoitlari, qattiq chiqindilar poligonlarining joylashuvi, 1971-1974 yillarda geologik qidiruv ishlarini olib borgan Krasnogorsk muhandislik-geologik partiyasining ilgari tuzilgan hisobotining zaxira geologik materiallari haqida umumiy ma'lumot olish uchun. qattiq maishiy chiqindilar poligonining hududi o‘rganildi. Krasnogorsk GGP materiallariga asoslanib, ko'rib chiqilayotgan hududni quyidagicha tavsiflash mumkin.

Geomorfologik va litologik nuqtai nazardan, hudud yuzasi yumshoq to'lqinli, intensiv ravishda ajratilgan tog' oldi tekisligi edi.

Bizni 100 m chuqurlikgacha qiziqtirgan litologik struktura yuqori-oʻrta toʻrtlamchi davr yotqiziqlari bilan ifodalanadi. Yuqori toʻrtlamchi davrning asosan prolyuvial-allyuvial kelib chiqishi (pa QIIIgl) yotqiziqlari umumiy qalinligi 40 m boʻlgan soz, shagʻal va qum oraliq qatlamlari bilan ifodalanadi.Yuzadan yuqori choʻkindilar oʻrtacha shoʻrlangan sulfat tipidagi, tarkibida xloridlar koʻp.

Ushbu ob'ektning ishlashi litologik va geomorfologik asoslarning buzilishiga olib keladi, tuproq va o'simlik qoplamining qisman yoki to'liq yo'q qilinishiga olib keladi.

1.5. ER OSTI  SUVLARI

Tuproq ostidagi bosim suvlari hududda tog' oldi tekisligining allyuvial fanatlarining qo'shilgan o'rta qismidagi allyuvial-prolyuvial tosh, shag'al va qumlarda rivojlangan.

Er osti suvlari rejimining turi gidrogeologik bo'lib, sathining maksimal chuqurligi (yerga yaqin) aprel-may oylarida kuzatiladi va sathning minimal (yerdan chuqur) paydo bo'lishi yilning yanvar-fevral oylarida kuzatiladi. Saviyaning tebranishlari amplitudasi 2,4 m dan 5,1 m gacha.Ger osti suvlari sathining qiyaligi 0,02-0,014.

Bosim ostidagi suvlarning paydo bo'lish chuqurligi 20-30 m atrofida, bosim ostidagi suvlarning umumiy yo'nalishi shimoli-sharqdan janubi-g'arbga to'g'ri keladi.

Xuddi shu zahiraviy materialga ko'ra, 40 m chuqurlikdagi shag'al va qum qo'shilgan yuqori to'rtlamchi qatlam qatlamlarining filtratsiya koeffitsienti kuniga 0,25 m dan 3,0 m gacha. , shu jumladan, aralashmasiz 0,25-0,30 m / kun, shag'al qo'shilgan tuproq 0,5-1,5 m / kun.

1.6. O'SIMLIKLAR OLAMI

Mulkda kesilishi kerak bo'lgan ko'p yillik daraxtlar yo'q.

Atrofdagi hududlarda qishloq xoʻjaligi yerlari ustunlik qiladi.

1.7. HAYVONLAR OLAMI

Ko‘rib chiqilayotgan hudud hayvonot olami vakillarining ro‘yxati antropogen sharoitda hayotga moslasha oladigan hayvonlar turlari bilan chegaralangan (Toshkent-Oxangaron avtomobil yo‘li yaqin joyda o‘tadi).

Yashashsiz hududlarga xos bo'lgan yirik sutemizuvchilar keng tarqalgan emas. Ko'pincha kemiruvchilar vakillari bor: voles, uy sichqonlari, kulrang kalamushlar, ba'zida quloqli kirpi bor.

Bu erda qushlardan odatiy shahar vakillari yashaydi. Bular tog'aylar, jakkalar, kulrang qarg'alar, starlinglar, chumchuqlarning har xil turlari, minalar, kaptarlar va boshqalar.

Umuman olganda, ko'rib chiqilayotgan hudud o'z o'rnini topa olgan va hukmron o'rinni inson va uning iqtisodiy faoliyati egallagan muhitga moslashgan hayvonlar turlarining tarqalishi bilan tavsiflanadi.

1.8. AHOLI SALOMATLIGI

Koʻrib chiqilayotgan hudud aholisining, asosan, avtotransport vositalaridan chiqadigan chiqindilarni havo orqali tashiladigan kasalliklari tarkibida nafas olish tizimi, teri va teri osti toʻqimalari, asab tizimi va sezgi aʼzolari kasalliklari yetakchi oʻrinda turadi. So‘nggi yillarda viloyatning kattalar va bolalar aholisining umumiy kasallanishi qon, nafas olish a’zolari, yuqumli kasalliklar soni hisobiga 7-12 foizga oshdi.

1.9. HUDUDNING IJTIMOIY-IQTISODIY XUSUSIYATLARI

Ob’ektning ishga tushirilishi ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal etishga xizmat qiladi, xususan, aholi bandligi muammosi qisman hal etildi, ishga mahalliy aholidan mutaxassislar jalb etildi.

2. ATROF MUHITGA TA’SIRNING ASOSIY MANBALARI, TURLARI VA OB'YEKTLARINING TA'RIFI VA XUSUSIYATLARI.

2.1. OB'YEKT JOYI, MAQSADLAR TAVSIFI, QURILISH XARAKTERI VA VOSITALARI

“MAXSUSTRANS ISHLAB CHIKARISH BOSHQARMASI” davlat unitar korxonasi tomonidan Toshkent shahrida hosil boʻladigan qattiq maishiy chiqindilarni saqlash uchun yangi poligon qurish uchun EIS (Atrof-muhitga taʼsiri toʻgʻrisida bayonot) ishchi loyihasi ishlab chiqilgan. Toshkent viloyati Ohangaron tumani hududida. Amaldagi loyihaning foydalanish muddati tugagan qattiq maishiy chiqindilar bilan yopilishi munosabati bilan qattiq maishiy chiqindilarni saqlash uchun yangi poligon qurish ko‘zda tutilmoqda.

Ob'ektning joylashgan joyi: Toshkent viloyati, Oxangaron tumani, Oxangaron shahridan 25 km, Toshkent-Oxangaron avtomobil yo'lidan 950 m sharqda. Qattiq maishiy chiqindilarni saqlash uchun moʻljallangan yangi poligon hududi gʻarbiy tomondan eski qattiq maishiy chiqindilar poligoni bilan umumiy chegaraga ega. Qattiq maishiy chiqindilar uchun yangi poligon qurish uchun 30 gektar (avval bo‘sh, daraxt va butazorlardan bo‘shagan yer) Ohangaron viloyati hokimining qarori ilova qilingan.

Ob'ektning geografik burchak koordinatalari:

Т1 41°06'03.36"С    69°29'03.95"В              Т2 41°05'55.32"С    69°29'19.58"В

Т3 41°05'52.78"С    69°29'20.79"В              Т4 41°05'50.97"С    69°29'18.27"В

Т5 41°05'39.64"С    69°29'16.20"В              Т6 41°05'27.70"С    69°29'12.73"В

Т7 41°05'28.93"С    69°29'00.76"В              Т8 41°05'48.12"С    69°29'04.70"В

Ob'ektning hududi quyidagilar bilan chegaralanadi:

- shimoldan - qishloq xo'jaligi yerlari;

- sharqdan — qishloq xoʻjaligi yerlari;

- janubdan - qishloq xo'jaligi yerlari;

- g'arbiy tomondan - eski poligon hududi Qattiq maishiy chiqindilar

Eng yaqin turar-joy binolari ob'ekt chegarasining shimoli-g'arbiy tomonida 1000 m dan ortiq masofada joylashgan.Turarjoy qishlog'i bir qavatli turar-joy binolari bilan ifodalanadi, asosan mahalliy turdagi, uchastkalar, o'rtacha 0,08 gektar, yordamchi binolar bilan. Mazkur uchastkadan yuqori voltli va gaz tarmoqlari, quvurlar va boshqa muhandislik tarmoqlari liniyalari o‘tmaydi.

Ob'ektni joylashtirishning rejalashtirilgan xususiyatlari to'g'risidagi ma'lumotlar ushbu loyihaning tegishli reja-sxemalarida atrof-muhitga ta'sir qilish to'g'risidagi bayonotda keltirilgan.

Ish rejimi - kuniga 24 soat, yiliga 365 kun (yiliga 8760 soat).

Xodimlar soni 30 kishi, shundan 5 nafari muhandis.

Maishiy ehtiyojlar uchun suv iste'moli va texnik ehtiyojlar uchun suv loyihalashtirilgan quduqdan foydalaniladi. Maishiy chiqindi suvlar suv o'tkazmaydigan chuqurga (hajmi 30 m3) quyiladi, keyin esa yaqin atrofdagi OATSga olib boriladi; ishlab chiqilgan batafsil loyihada ko'zda tutilgan oqava suvlarni olib tashlash uchun quvurlari bo'lgan maxsus tizim orqali oqizish nasoslar yordamida nazorat havzasiga olib boriladi, so'ngra nazorat havzasida to'plangan filtrat poligon xaritalarini qayta sug'orish uchun ishlatiladi. yong'inlarning oldini olish uchun. Yomg'ir suvi oqimi butun 2306 m uzunlikdagi qattiq maishiy chiqindilar poligoni atrofida quriladigan C20 beton yostig'i bo'lgan maxsus drenaj tog'li ariq orqali amalga oshiriladi.

Ob'ektni elektr energiyasi bilan ta'minlash ob'ekt joylashgan hududning mavjud elektr tarmog'idan hal qilinadi.

Gaz ta'minoti amalga oshirilmaydi, chunki bunga ehtiyoj yo'q.

Ma'muriy binoning issiqlik ta'minoti va issiq suv ta'minoti elektr jihozlaridan ta'minlanadi. Ovqatlanish xonasida ovqat pishirish uchun elektr pechka bo'ladi.

Amalga oshirilgan chora-tadbirlardan so'ng, ob'ekt atrof-muhitning tarkibiy qismlariga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi va ularning holatini yomonlashishiga olib kelmaydi.

2.2. LOYIHALASH VA TEXNOLOGIK YECHIMLARNING TAHLILI

Qattiq maishiy chiqindilarni yo'q qilish uchun poligonni qurish bo'yicha barcha ishlar (er ishlari, rejalashtirish ishlari, suv o'tkazmaydigan ishlar, oqava suvlarni olib tashlash uchun quvurlarni o'rnatish, muhandislik-himoya to'g'onini qurish, quruqlikdagi ariq qurish, nazorat qilish inshootlarini qurish). havzasi, himoya panjarasini qurish) ishlab chiqilgan va tasdiqlangan loyiha hujjatlariga muvofiq qat'iy ravishda amalga oshiriladi. Dizayner: China Urban Construction Design & Research Institute Co., Ltd. (Xitoy) PE "TMM-ARH" bilan birgalikda.

Qattiq maishiy chiqindilarni utilizatsiya qilish uchun poligon qurish loyihasi Xitoyning CUCD dizaynerlari tomonidan mahalliy PE TMM-ARH loyiha tashkiloti bilan birgalikda ishlab chiqilgan. 2019-yil oktabr oyida Qurilish vazirligi organlaridan ish hujjatlari bo‘yicha ijobiy ekspert xulosasi olindi va u hali ham amal qiladi.

Yangi chiqindi poligonini qurishdan tashqari, maʼmuriy bino majmuasi, texnologik inshootlar, kirish va ichki yoʻllar, nazorat-oʻtkazish punktlari, avtoyuvish shoxobchalari va boshqa majmualar kabi yordamchi obʼyektlarni ham qurish rejalashtirilgan. Osiyo taraqqiyot banki ishtirokidagi “Qattiq maishiy chiqindilarni boshqarish” investitsiya loyihasi doirasida qurilish ishlarini boshlanish sanasi 2022-yil yanvar oyiga mo‘ljallangan, muddati 18 oy.

Chiqindilarni utilizatsiya qilishning loyihaviy quvvati yiliga 1094,0 ming tonnani tashkil etadi. Maishiy chiqindilarni yo'q qilish uchun bunker hajmi bo'yicha: Nishab kamida 1:3 bo'lgan nishab qurilmasi, siqish zichligi kamida 0,80 t/m3, yig'ish balandligi 20 m, bunker hajmi. taxminan 6920,0 ming m3, xizmat muddati 11,1 yil; yig'ish balandligi 30 m, bunkerning hajmi taxminan 7660,0 ming m3, xizmat qilish muddati 12,1 yil. Chiqindixona atrofidagi yo‘lning kengligi 5 m.To‘siqning umumiy uzunligi 2800 m atrofida.

Oqilgan suvni tozalashning o'rtacha hajmi kuniga taxminan 250 t ni tashkil qiladi, tozalash texnikasi teskari sug'orishdir.

Hududning umumiy maydoni 30,9 ga (309153 m2), shu jumladan:

| - Chiqindilarni poligon maydoni | - 246208,0 м2 |
| --- | --- |
| - Poligon atrofidagi yo'l | - 11837,0 м2 |
| - Tartibga soluvchi hovuz | - 7219,0 м2 |
| - Nazorat zonasi | - 9091,0 м2 |
| - Nishablar va boshqa joylar | - 34798,0 м2 |
| - Ombor hajmi 10000 м3 | - 766,0 м2 |

Qattiq maishiy chiqindilarni saqlash uchun mo'ljallangan poligonning xususiyatlari

Ob'ektning normal ishlashi uchun ajratilgan hududda nazorat zonasi joylashgan bo'lib, unda:

- ABC (muhandislar va ishchilar uchun binolar, oshxona, dush, dam olish xonalari va boshqalar);

- maxsus jihozlar uchun soyabonli beton platforma;

- jihozlar va dezinfektsiyalash vositalarini saqlash xonasi

PTBO hududida quyidagi qulayliklar ham mavjud:

- avtomobil g'ildiraklarini dezinfektsiyalash uchun dezinfektsiyalash chuquri;

- axlat tashuvchi mashinalarni tushirish platformasi;

- yomg'ir suvlarini tozalash inshooti

PTBO hududida ishlaydigan maxsus texnika mobil yoqilg'i quyish shoxobchasi (yoqilg'i quyish mashinasi) yordamida yoqilg'i bilan to'ldiriladi. Saytda dizel yoqilg'isini saqlash ta'minlanmagan. Ushbu ob'ekt hududida ko'chma transport vositalarini (chiqindi tashuvchi avtomashinalarni) asoslash, texnik xizmat ko'rsatish, ta'mirlash, yoqilg'i quyish rejalashtirilmagan.

Yong'inni o'chirish uchun yong'inga qarshi tank, inventarli yog'och qalqonlar, motor nasoslari mavjud.

Poligon asosini qazish natijasida hosil bo'lgan tuproqlar loyiha hujjatlariga muvofiq to'g'on tanasini qurish uchun ishlatiladi.

Toshkent shahri hududida hosil bo‘lgan maishiy chiqindilar vaqtincha saqlash joylaridan ixtisoslashtirilgan avtotransport vositalarida qattiq maishiy chiqindilar bilan birga olib tashlash va utilizatsiya qilish uchun Loyihaga olib chiqiladi. Shahar maishiy chiqindilarining tarkibi turli xil chiqindilardan iborat: qog'oz, karton (38%), oziq-ovqat chiqindilari (30%), to'qimachilik (5,5%), polimer materiallar (5,5%), shisha (4,3%), charm va kauchuk (1,3%), yog'och (1,5%), qurilish materiallari (1,4%), qora va rangli metallar (3%), suyaklar (0,7%) va boshqa chiqindilar (8,8%) . Qattiq maishiy chiqindilarning o'rtacha zichligi 200 kg / m3 dan 300 kg / m3 gacha.

Etkazib berilgan chiqindilar birlamchi ajratilishi kerak. Olingan chiqindilarni ajratish qo'lda chiqindilarni qayta ishlanadigan va qayta ishlanmaydigan qismlarga ajratish orqali amalga oshiriladi. Qayta ishlanadigan chiqindilar (qog‘oz, karton, polimer materiallar, rezina, qora va rangli metallar) qayta ishlash uchun ixtisoslashtirilgan korxonalarga qayta ishlash uchun topshiriladi. Qolgan chiqindilar qattiq maishiy chiqindilar poligoniga tashlanadi.

Poligonga qabul qilingan chiqindilar maxsus maydonchaga tushiriladi va buldozer yordamida uchastka xaritalaridan biriga (operatsiya navbati) uzatiladi. Bu yerda chiqindi buldozer bilan tekislanadi va siqiladi. Qattiq maishiy chiqindilarning zichligi bu holda 800-1000 kg / m3 gacha ko'tariladi, bu esa poligonning sig'imini sezilarli darajada oshiradi. Chiqindilarni belgilangan qiymatgacha siqish tabiiy holatga nisbatan to'plangan chiqindilar balandligini o'rtacha 3,3-4,0 martaga qisqartiradi.

Yuk tushirilgandan so'ng, avtomobil tushirish joyini tark etadi. Poligon hududidan chiqishda har bir avtomobil g'ildiraklarini dezinfeksiya qilish jarayonidan o'tadi. Shu maqsadda, dezinfektsiyali eritma (10% oqartiruvchi eritma) bilan to'ldirilgan 6,0 * 0,3 * 0,3 m o'lchamdagi temir-beton chuqur shaklida chiqish joyida nazorat va dezinfektsiya zonasi mavjud; dezinfektsiyalovchi eritmaning hajmi 5,4 m3 10 kun ichida 1 marta tayyorlanadi.

Ko'pburchak 3 ta xaritaga bo'lingan (operatsiya navbatlari); bir xaritadan ikkinchisiga o'tish bitta xarita kerakli darajaga to'ldirilganda va ishchi loyihaga muvofiq 25 sm tuproqning izolyatsion qatlami yotqizilganda sodir bo'ladi. Loyiha hududida qattiq maishiy chiqindilar bilan ishlash uchun quyidagi maxsus jihozlardan foydalaniladi:

| № п/п | Uskunaning nomi | Birliklar soni |
| --- | --- | --- |
|  |  | reja | fakt |
| 1 | Buldozerlar | 8 |  |
| 2 | Yuk ko'taruvchilar | 7 |  |
| 3 | Muhrlar | 2 |  |
| 4 | Ekskavatorlar | 4 |  |
| 5 | Benzinli tanker | 1 |  |
| 6 | samosvallar | 4 |  |
| 7 | Traktor | 1 |  |
| 8 | Yuk krani | 1 |  |
| 9 | sug'orish mashinasi | 2 |  |

Qattiq maishiy chiqindilarning parchalanish jarayoni juda sekin. Chiqindilarning qalinligida parchalanish tabiatda anaerob, parchalanish jarayoni esa chiqindilarning organik qismida mavjud bo'lgan kislorod tufayli havo yo'qligida sodir bo'ladi.

TBWni tashkil etishdagi asosiy ekologik muammo - bu chiqindilarni saqlash xaritalari hududidan keladigan bo'ronli drenajlar bilan er usti va er osti suvlarining ifloslanish ehtimoli.

Qattiq maishiy chiqindilarni saqlash uchun POLIGON QURILISH hududiga chegara hududidan erigan va bo'ronli suvlarning kirib kelishining oldini olish maqsadida tog'li zovur yaratish rejalashtirilgan. Yomg'ir suvi oqimi butun uzunligi 2306 m bo'lgan poligon atrofida quriladigan maxsus C20 beton qoplamali zovur orqali amalga oshiriladi (xandaq qurilishi tafsilotlari ilova qilingan batafsil loyihada keltirilgan). Ko‘rib chiqilayotgan hududning sharqiy chegarasi bo‘ylab oqib o‘tadigan sug‘orish kollektoriga tog‘li ariq orqali oqiziladigan erigan va yomg‘ir suvlarini to‘g‘rilash rejalashtirilgan.

Shuningdek, kuchli yog'ingarchilik davrida erish va yomg'ir suvlarining kirib kelishini oldini olish uchun ishchi loyihada balandligi kamida 1 m bo'lgan (qurilish paytida olib tashlangan tuproqdan to'ldirilgan) himoya to'g'on qurish ko'zda tutilgan).

Er osti suvlarining ifloslanishini oldini olish uchun ishchi loyihada suv oqishiga qarshi ishonchli himoyani tashkil etish ko'zda tutilgan.

Poligon poydevorini suv o'tkazmaydigan himoya qilishning asosiy funktsional maqsadi oqava suvning aeratsiya zonasi jinslariga va er osti suvlariga kirishiga to'sqinlik qiladigan sun'iy to'siqni yaratishdir. Ekologik xavfsizlikni ta'minlash uchun to'siq suvni to'plash va yo'naltirish uchun suv o'tkazmaydigan va drenaj elementlarini o'z ichiga olishi kerak.

Ishchi loyihaga ko'ra, filtratsiyaga qarshi tizimning kombinatsiyalangan dizayni qo'llaniladi. O'tkazmaydigan tizimning kombinatsiyalangan dizayni yuqoridan pastgacha bo'lgan 200 g / m2 geotexnik filtrli to'r, 300 mm qalinlikdagi toshlar qatlami (maydalangan tosh), 600 g / m2 to'qilmagan geotekstil, 2 mm qalinlikdagi HDPE plyonka (silliq bilan) o'z ichiga oladi. sirt), bentonit gilam 5000 g/ m2, gil qatlami 400mm (K≤10*5-5sm/s); yuqoridan pastgacha o'tkazmaydigan nishab konstruktsiyasi: qoplardagi qumning himoya qatlami, qalinligi 6 mm geotekstil estrodiol drenaj tarmog'i, to'qilmagan geotekstil 600 g / m2, 2 mm qalinlikdagi HDPE plyonkasi (qo'pol sirt bilan), bentonit mat 5000 g / m2, gil qatlami 400 mm (filtrlash koeffitsienti K≤10*5-5 sm/s). Suv o'tkazmaydigan tizim drenaj tizimiga oqadigan suvlarni olib tashlashni ta'minlaydigan nishab bilan qurilishi kerak.

HDPE plyonkasini yotqizishni ta'minlash uchun saytni ehtiyotkorlik bilan tekislash, daraxt ildizlari va begona o'tlarni tozalash kerak. Saytni loyiha darajasida relefning umumiy pasayishiga qarab nishab bilan tekislagandan so'ng, siqilgan tuproq qatlamining yuzasi suv o'tkazmaydigan tizimning asosi sifatida ishlatiladi; astarning birlashtirilgan konstruktsiyasi to'g'ridan-to'g'ri ushbu qatlamga yotqiziladi, HDPE plyonkasini yotqizishda yotqizish yo'nalishiga alohida e'tibor berilishi kerak - tikuv bir-birining ustiga qo'yilishi kerak va bo'g'inlardagi payvandlash sifatiga alohida e'tibor beriladi. film, shundan so'ng payvand choklarini tasodifiy tekshirishni amalga oshirish kerak.

Chiqindilarni tashlash idishi hududidan oqadigan suvni drenajlash drenaj qatlami va drenaj kanalidan iborat; suv o'tkazmaydigan qopqoq ustida suv o'tkazmaydigan suvni to'kish tizimi taqdim etiladi; yuqori bosimli polietilen sızıntılı suv quvurining HDPE plyonkasi bilan birlashmasida hech qanday bo'shliq yo'qligini ta'minlash uchun ishonchli payvand qilish kerak.

Potentsial, AKH tomonidan ishlab chiqilgan "Qattiq maishiy chiqindilar uchun poligonlarni loyihalash va ulardan foydalanish bo'yicha yo'riqnoma" ga muvofiq. KD Pamfilova, saqlash paytida oqava suv hosil bo'lmaydi, yillik yog'ingarchilik miqdori 100 mm dan ortiq bo'lmagan iqlim zonalarida namlik miqdori 52% dan kam bo'lgan qattiq maishiy chiqindilarni sirtdan bug'lanadigan namlik. Bu zonaga ko'rib chiqilayotgan hudud kiradi, bu erda yillik yog'ingarchilik 393-487 mm, o'rtacha bug'lanish 410-415 mm ga etadi. Ko'proq yog'ingarchilik bo'lsa, tartibga soluvchi basseyn taqdim etiladi.

Ishlab chiqilgan ishchi loyihada ko'zda tutilgan filtratni olib tashlash uchun quvurlari bo'lgan maxsus tizim orqali filtratni qabul qilish qudug'i orqali suv o'tkazmaydigan suv havzasiga tushirish amalga oshiriladi. Bundan tashqari, tartibga soluvchi havzada to'plangan filtrat yong'inlarning oldini olish uchun orqa sug'orish uchun ishlatiladi.

Suv o'tkazmaydigan nazorat havzasining samarali egallagan maydoni 7219 m2, samarali hajmi 15000 m3, chuqurligi 5 m, samarali suv chuqurligi 4,5 m. O'tkazmaydigan himoya qatlamini amalga oshirish uchun geotekstil o'tkazuvchanligini kompleks himoya qilish uchun. plyonka (2 varaq va 1 plyonka) ishlatiladi: to'qilmagan geotekstil 600 g / m2, HDPE plyonkasi 2 mm, to'qilmagan geotekstil 600 g / m2, gil qatlami 300 mm himoya qatlami sifatida (konstruktsiyaning batafsil tavsifi). nazorat havzasi ilova qilingan ishchi loyihada keltirilgan).

Saqlangan chiqindilarning engil fraktsiyalarini (qog'oz, polimer plyonka va boshqalar) saqlash joyidan tashqarida olib tashlashning oldini olish uchun hududning perimetri bo'ylab panjara o'rnatiladi. Vaqti-vaqti bilan poligon ishchilari to'siq orqali kuchli shamol tufayli tasodifan sodir bo'lgan engil chiqindilarni qo'lda yig'ib olishadi.

Shunday qilib, ob'ektni qurish va undan keyingi foydalanish uchun atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha barcha choralar ko'riladi.

Ob'ektning ishlashi natijasida tuproqqa, atmosfera havosiga, chiqindilarning paydo bo'lishiga, shuningdek, suvni utilizatsiya qilish va suv iste'moliga ta'sir qiladi.

2.3. ISHLAB CHIQARISH MAYOTLARINING XUSUSIYATLARI

ATMOSFERA ISHLAY OLISHI MANBALARI SIFATIDA

Qattiq maishiy chiqindilarni yo'q qilish uchun poligon hududi atmosferaga asbob-uskunalar va poligon hududining o'zidan chiqadigan ifloslantiruvchi moddalar bilan havoni ifloslantiruvchi manba hisoblanadi.

Ifloslantiruvchi moddalar chiqindilari chiqindilarni anaerob parchalanishi, maishiy chiqindilarni tashlab yuborish jarayonida, maxsus jihozlarni ishlatish (rejalashtirish ishlari, ichki yonuv dvigatellari tomonidan dizel yoqilg'isini yoqish), dezinfektsiyali eritma tayyorlash jarayonida sodir bo'ladi. ABA faoliyati davomida atmosfera havosiga chiqindi chiqmaydi, chunki ishlatiladigan qurilmalar va qurilmalar elektrdir.

Chang va gazni tozalash vositalari yo'q.

Atmosferaga ifloslantiruvchi moddalarning chiqarilishi quyidagi operatsiyalar paytida sodir bo'ladi:

Anaerob parchalanish jarayoni - №1 manba

- Chiqindilarni saqlash kartalari - 1 dona.

Atmosfera havosiga quyidagi ifloslantiruvchi moddalar chiqarish manbalari quyidagi manbalardan kiradi:

Metan, toluol, ammiak, ksilen, karbon monoksit, azot dioksidi, formaldegid, etilbenzol, oltingugurt dioksidi, vodorod sulfidi

Maishiy chiqindilarni tashlash - 2-son manba

- Chiqindilarni quyish jarayoni - 1 dona.

Atmosfera havosiga quyidagi ifloslantiruvchi moddalar chiqarish manbalari quyidagi manbalardan kiradi:

Noorganik chang

Rejalashtirish ishlari - 3-sonli manba

- Noorganik chang

Rejalashtirish ishlari - 3-sonli manba

Noorganik chang

Uglerod oksidi, azot dioksidi, to'yingan uglevodorodlar, kuyikish, oltingugurt dioksidi, aldegidlar, benzopiren

Dezinfektsiya chuqurining ishlashi - №4 manbalar

- Dezinfeksiya chuquri - 1 dona.

Atmosfera havosiga quyidagi ifloslantiruvchi moddalar chiqarish manbalari quyidagi manbalardan kiradi:

kaltsiy gipoxlorit

Xlor bug'i

ATMOSFERAGA ISHLATILIB CHIQARISH VA ISHLATILISH MANBALARINI TAVSIF VA HISOBLASH.

MANBA 1-sonli chiqindixona

Emissiya manbai - tashkillashtirilmagan

Manbaning morfometrik va dinamik parametrlari quyidagi ma'lumotlar bilan tavsiflanadi:

Balandligi		- 2,0 м

Diametri			- 0,56 м

Tezlik			- 1,2 м/с

Hajm			- 0,295 м3/с

Harorat			- 28оС

Ajratish manbai - Chiqindilarni saqlash xaritalari - 1 dona.

Ifloslantiruvchi moddalar - metan, toluol, ammiak, ksilen, karbon monoksit, azot dioksidi, formaldegid, etilbenzol, oltingugurt dioksidi, vodorod sulfidi

Davom etayotgan anaerob parchalanish jarayonlari natijasida saqlanadigan MSWda "biogaz" hosil bo'ladi. Yil davomida 1 094 250 t CHQ ga yetkazib beriladi, 1 t CHQ 200 m3 biogaz yoki 21 885 000 m3 (B) umumiy yillik chiqindilar miqdorini chiqaradi. Atmosferaga ifloslantiruvchi moddalarning chiqishi yiliga 365 kun yoki yiliga 8760 soat davomida sodir bo'ladi. Zararli moddalar miqdori quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:

M = В * С * P / 3600 * 8760 * 1000, г/с

Q = М * 8760 * 3600 / 106, т/год

[8] ga ko'ra, "biogaz" quyidagi foizli tarkibga ega:

| Zaharlovchi moddalar nomi | Biogaz miqdori (B), m3 | С, % | Zichlik (R), kg/m3 | Chiqarish |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | т/г |
| Metan | 218850000 | 52,915 | 0,717 | 0,002633 | 0,08303 |
| Toluol | 218850000 | 0,723 | 0,867 | 0,000044 | 0,001388 |
| Ammiak | 218850000 | 0,533 | 0,771 | 0,000029 | 0,000915 |
| Ksilol | 218850000 | 0,433 | 0,869 | 0,000026 | 0,00082 |
| Uglerod oksidi | 218850000 | 0,252 | 1,250 | 0,000022 | 0,000694 |
| Azot dioksidi | 218850000 | 0,111 | 1,490 | 0,000011 | 0,000345 |
| Formaldegid | 218850000 | 0,096 | 0,815 | 0,000005 | 0,000158 |
| Etilbenzol | 218850000 | 0,095 | 0,867 | 0,000006 | 0,000189 |
| Oltingugurt dioksidi | 218850000 | 0,070 | 2,930 | 0,000014 | 0,000442 |
| Vodorod sulfidi | 218850000 | 0,026 | 1,540 | 0,000003 | 0,000095 |
| Jami: |  |  |  | 0,002793 | 0,088076 |

Emissiyalar ko'rsatmalarga muvofiq hisoblanadi [8].

Emissiya miqdorini hisoblash uchun barqaror faol biogazni chiqarish davri o'rtacha 20 yilni tashkil etishi va organik moddalarning anaerob barqaror parchalanish fazasi hisobga olingan holda barqaror biogaz hosil qiluvchi reaktiv chiqindilar miqdori hisobga olinadi. chiqindilarning tarkibiy qismi chiqindilarni yo'q qilishdan keyin o'rtacha 2 yil o'tgach sodir bo'ladi, ya'ni. chiqindilar, oxirgi 2 yil ichida import qilingan chiqindilar, faollar soniga kiritilmagan. Bundan kelib chiqadiki, hisoblangan chiqindilar atmosferaga ko'rib chiqilayotgan poligon ishga tushgandan keyin 2 yil o'tgach kira boshlaydi.

MANBA №2 Qattiq maishiy chiqindilar poligoni

Emissiya manbai - uyushmagan

Manbaning morfometrik va dinamik parametrlari quyidagi ma'lumotlar bilan tavsiflanadi:

Balandligi		- 2,0 м

Diametri			- 0,56 м

Tezlik			- 1,2 м/с

Hajm			- 0,295 м3/с

Temperature		- 28оС

Izolyatsiya manbai - maishiy chiqindilarni tashlash - 1 dona.

Ifloslantiruvchi - noorganik chang

Noorganik changning chiqishi qattiq maishiy chiqindilarni utilizatsiya qilish joyiga tashlanganda sodir bo'ladi. Yil davomida 1 094 250 tonna qattiq maishiy chiqindi yetkazib beriladi. Avtotransport vositalaridan qattiq maishiy chiqindilarni chiqarish 200 t/soat tushirish quvvati bilan ishlab chiqariladi va yiliga 5471 soatni tashkil qiladi. Samosvaldan qattiq maishiy chiqindilarni tashlash balandligi 2 m.

Ifloslantiruvchi moddalar chiqindilarining miqdori “O‘zbekiston korxonalari uchun ifloslantiruvchi moddalarni inventarizatsiya qilish va atmosferaga ifloslantiruvchi moddalar chiqindilarini standartlashtirish bo‘yicha yo‘riqnoma” [3] balans usuli bo‘yicha hisoblanadi.

Q  = К1*К2*К3*К4*К5*К7*В*G*106/3600, г/с,   где:

К1 – 0 dan 200 mkm gacha bo'lgan materialdagi chang fraktsiyasining og'irlik ulushi; K1 = 0,04;

K2 - changning nisbati (aerozolga o'tadigan changning umumiy massasidan); K2 = 0,03;

K3 - koeffitsient, o'rgatadi. shamol tezligi; qarang. shamol tezligi 1,2 m/s K3 = 1,2;

K4 - mahalliy sharoitlarni hisobga olgan holda koeffitsient; K4 = 1,0;

K5 - materialning namligini hisobga olgan holda koeffitsient; K5 = 0,01;

K7 - buyumning o'lchamini hisobga olgan holda koeffitsient, K7 = 0,5;

B - toshib ketish balandligini hisobga olgan holda koeffitsient, B = 0,7;

G - uzatish birligining ishlashi, G = 200 t / soat

Binobarin, qattiq maishiy chiqindilarni maydonga tashlashda emissiya hajmi quyidagilarga teng bo'ladi:

Noorganik chang

Q = 0,04*0,03*1,2*1,0*0,01*0,5*0,7*200*106 / 3600 = 0,28 г/с

Noorganik changning atmosferaga chiqarilishi, changning poligon ichida gravitatsion cho'kishini hisobga olgan holda, k = 0,84. Keyin chiqish quyidagicha bo'ladi:

Q = 0,28 * (1 – 0,84) = 0,0448 г/с

М = Q *Т*3600/106 = 0,0448*5471*3600 / 106 = 0,882363 т/ yil

MANBA № 3 Qattiq maishiy chiqindilar poligoni

Emissiya manbai - tashkillashtirilmagan (real)

Manbaning morfometrik va dinamik parametrlari quyidagi ma'lumotlar bilan tavsiflanadi:

Balandligi		- 2,0 м

Diametri			- 0,56 м

Tezlik			- 1,2 м/с

Hajm			- 0,295 м3/с

Harorat			- 28оС

Ajratish manbai - Maxsus texnika - 21 dona.

Ifloslantiruvchi - noorganik chang

Noorganik changning chiqishi rejalashtirish va tuproq ishlarida sodir bo'ladi. Poligonda bir vaqtning o'zida 4 tagacha qurilma ishlashi mumkin. maxsus jihozlar (buldozer, ekskavator, yuk ko'taruvchi, zichlagich). Bir dona maxsus texnikaning yillik ish vaqti fondi 730 soat, toʻrt birlik 2920 soat.Toshib oʻtish balandligi 2 m.Maxsus texnika dizel yoqilgʻisi bilan ishlaydi. Ob'ekt hududida chang emissiyasini kamaytirish uchun changni bostirish ta'minlanadi.

Ifloslantiruvchi moddalar chiqindilarining miqdori “O‘zbekiston korxonalari uchun ifloslantiruvchi moddalarni inventarizatsiya qilish va atmosferaga ifloslantiruvchi moddalar chiqindilarini standartlashtirish bo‘yicha yo‘riqnoma” [3] balans usuli bo‘yicha hisoblanadi.

Q  = К1*К2*К3*К4*К5*К7*В*G*106/3600, г/с,   qayerda:

K1 - 0-200 mkm o'lchamdagi materialdagi chang fraktsiyasining og'irlik ulushi; K1 = 0,05;

K2 - changning nisbati (aerozolga o'tadigan changning umumiy massasidan); K2 = 0,02;

K3 - koeffitsient, o'rgatadi. shamol tezligi; qarang. shamol tezligi 1,2 m/s K3 = 1,2;

K4 - mahalliy sharoitlarni hisobga olgan holda koeffitsient; K4 = 1,0;

K5 - materialning namligini hisobga olgan holda koeffitsient; K5 = 0,1;

K7 - buyumning o'lchamini hisobga olgan holda koeffitsient, K7 = 0,2;

B - toshib ketish balandligini hisobga olgan holda koeffitsient, B = 0,1;

G - uskunaning unumdorligi, G = 8 t / soat

Shunday qilib, tuproq ishlari va rejalashtirish natijasida emissiya hajmi quyidagilarga teng bo'ladi:

Noorganik chang

Q = 0,05*0,02*1,2*1,0*0,1*0,2*0,1*8*106 / 3600 = 0,005333 г/с

Noorganik changning atmosferaga chiqarilishi, changning poligon ichida gravitatsion cho'kishini hisobga olgan holda, k = 0,84. Keyin chiqish quyidagicha bo'ladi:

Q = 0,005333 * (1 – 0,84) = 0,000853 г/с

М = Q *Т*3600/106 = 0,000853*2920*3600 / 106 = 0,008967 т/yil

Maxsus asbob-uskunalarning ishlashidan chiqadigan chiqindilar (ichki yonuv dvigatellarining dizel yoqilg'isini yoqish paytida)

Mobil manbalardan chiqadigan chiqindilar tartibga solinmaydi. Egzoz gazlari tarkibidagi ifloslantiruvchi moddalar miqdorini hisoblash emissiya omillari yordamida amalga oshiriladi [3].

Maxsus texnikaning ish vaqti 2920 soat/yil, dizel yoqilg‘isi sarfi 357,12 ming litr/yil yoki 303,55 tonna/yil. Shunday qilib, emissiyalar:

| Moddaning nomi | Yoqilg'i sarfi, t/yil | Emissiya koeffitsienti, t/t | Emissiya |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | г/с | т/год |
| Uglerod oksidi | 303,55 | 0,1 | 2,887652 | 30,355 |
| Azot dioksidi |  | 0,04 | 1,155061 | 12,142 |
| Uglevodorodlarni cheklash |  | 0,03 | 0,866296 | 9,1065 |
| Qurum |  | 0,0155 | 0,447586 | 4,705025 |
| Oltingugurt dioksidi |  | 0,02 | 0,57753 | 6,071 |
| Aldegidlar |  | 0,0024 | 0,069304 | 0,72852 |
| Benzopiren |  | 0,32*10-6 | 0,000009 | 0,000097 |

MANBA № 4 Qattiq maishiy chiqindilar poligoni

Emissiya manbai - uyushmagan

Manbaning morfometrik va dinamik parametrlari quyidagi ma'lumotlar bilan tavsiflanadi:

Balandligi		             	- 2,0 м

Diametri				- 0,56 м

Tezlik			- 1,2 м/с

Hajm				- 0,295 м3/с

Harorat			- 28оС

Chiqarish manbai - Dezinfektsiya chuquri - 1 dona.

Ifloslantiruvchi - kaltsiy gipoxlorit, xlor bug'lari.

Kaltsiy gipoxloritining chiqishi kaltsiy gipoxloritini dezinfektsiyalash chuquriga quyganda sodir bo'ladi. Yiliga 12,0 tonna kalsiy gipoxloritidan foydalanish rejalashtirilgan. To'ldirish 0,4 t/soat quvvat bilan amalga oshiriladi va yiliga 30 soat. To'ldiruvchining balandligi 0,5 m.

Ifloslantiruvchi moddalar chiqindilarining miqdori “O‘zbekiston korxonalari uchun ifloslantiruvchi moddalarni inventarizatsiya qilish va atmosferaga ifloslantiruvchi moddalar chiqindilarini standartlashtirish bo‘yicha yo‘riqnoma” [3] balans usuli bo‘yicha hisoblanadi.

Q = К1*К2*К3*К4*К5*К7*В*G*106/3600, г/с,   qayerda:

K1 - 0-200 mkm o'lchamdagi materialdagi chang fraktsiyasining og'irlik ulushi; K1 = 0,04;

K2 - changning nisbati (aerozolga o'tadigan changning umumiy massasidan); K2 = 0,03;

K3 - koeffitsient, o'rgatadi. shamol tezligi; qarang. shamol tezligi 1,2 m/s K3 = 1,2;

K4 - mahalliy sharoitlarni hisobga olgan holda koeffitsient; K4 = 1,0;

K5 - materialning namligini hisobga olgan holda koeffitsient; K5 = 1,0;

K7 - buyumning o'lchamini hisobga olgan holda koeffitsient, K7 = 0,8;

B - toshib ketish balandligini hisobga olgan holda koeffitsient, B = 0,1;

G - uzatish birligining ishlashi, G = 0,4 t / soat

Shunday qilib, kaltsiy gipoxloritini quyish natijasida emissiya hajmi quyidagilarga teng bo'ladi:

Kaltsiy gipoxlorit

Q = 0,04*0,03*1,2*1,0*1,0*0,8*0,1*0,4*106 / 3600 = 0,0128 г/с

М = Q *Т*3600/106 = 0,0128*30*3600 / 106 = 0,00138 т/yil

Kaltsiy gipoxlorit suv bilan reaksiyaga kirishganda, xlor bug'i atmosferaga chiqariladi. Chuqurning o'lchami 6,0 * 3,0 * 0,3 m, hajmi 5,4 m3. Ish vaqti - 8760 soat / yil. Xlor bug'larining chiqarilishini hisoblash kun davomida 1 m3 10% dezinfektsiyali eritmadan 1 g xlor ajralib chiqadi degan taxminga asoslanadi. Keyin chiqish quyidagicha bo'ladi:

Xlor bug'i

Q = 1,0*5,4 / 3600*24 = 0,000063 г/с

М = Q *Т*3600/106 = 0,000063*8760*3600 / 106 = 0,001987 т/yil

FOYDALANGAN MODDALAR NOMI

| № п/п | ifloslantiruvchi moddalar nomi | ПДК м.р. ОБУВ* мг/м3 | Xavf klassi | Hissa % | Moddaning chiqishi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| 1 | Metan | 50 | 4 | 8,45 | 0,002633 | 0,08303 |
| 2 | Toluol | 0,5 | 4 | 0,14 | 0,000044 | 0,001388 |
| 3 | Ammiak | 0,2 | 4 | 0,09 | 0,000029 | 0,000915 |
| 4 | Ksilol | 0,2 | 3 | 0,08 | 0,000026 | 0,00082 |
| 5 | Uglerod oksidi | 5,0 | 4 | 0,07 | 0,000022 | 0,000694 |
| 6 | Azot dioksidi | 0,085 | 2 | 0,04 | 0,000011 | 0,000345 |
| 7 | Formaldegid | 0,035 | 2 | 0,02 | 0,000005 | 0,000158 |
| 8 | Etilbenzol | 0,02 | 3 | 0,02 | 0,000006 | 0,000189 |
| 9 | oltingugurt dioksidi | 0,5 | 3 | 0,05 | 0,000014 | 0,000442 |
| 10 | vodorod sulfidi | 0,008 | 2 | 0,01 | 0,000003 | 0,000095 |
| 11 | Noorganik chang | 0,5 | 3 | 90,69 | 0,045653 | 0,89133 |
| 12 | kaltsiy gipoxlorit | 0,1 | 4 | 0,14 | 0,0128 | 0,00138 |
| 13 | Xlor bug'i | 0,1 | 2 | 0,2 | 0,000063 | 0,001987 |
|  | Jami: |  |  | 100 | 0,061309 | 0,982773 |

ATMOSFERAGA ISHLATILUVCHI moddalarni chiqarish manbalari parametrlari.

| Ishlab chiqarish, ustaxona, uchastka nomi va boshqalar. | Tanlov manbasining nomi | Manba nomi chiqarish | Emissiya manbalarining ish vaqti, yiliga | Xaritadagi manba raqami | Manba balandligi | Quvur diametri | Параметры газовоздушной смеси | Координаты источника на карте-схеме | Zaharlovchining nomi | Ifloslantiruvchi moddalarning emissiyasi moddalar | Maxsus emissiyalar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Hajmi, m3/s | Tezlik m/s | Harorat, 0S | nuqtaning bir uchi, chiziqli, tekislik, m | nuqtaning ikkinchi uchi, chiziqli, tekislik, m | Kengligi, m |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х1 | Y1 | X2 | Y2 |  |  | мг/м3 | г/с | т/г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ishlab chiqarish korxonasi | Chiqindilarni saqlash kartalari - 1 dona. | неорг. | 8760 | 1 | 2,0 | 0,56 | 0,295 | 1,2 | 280 |  |  |  |  |  | Metan |  | 0,002633 | 0,08303 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Toluol |  | 0,000044 | 0,001388 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ammiak |  | 0,000029 | 0,000915 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ksilen |  | 0,000026 | 0,00082 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | uglerod oksidi |  | 0,000022 | 0,000694 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | azot dioksidi |  | 0,000011 | 0,000345 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Formaldegid |  | 0,000005 | 0,000158 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Etilbenzol |  | 0,000006 | 0,000189 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | oltingugurt dioksidi |  | 0,000014 | 0,000442 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | vodorod sulfidi |  | 0,000003 | 0,000095 |  |
|  | maishiy chiqindilarni tashlash - 1 dona. | неорг. | 5471 | 2 | 2,0 | 0,56 | 0,295 | 1,2 | 280 |  |  |  |  |  | Noorganik chang |  | 0,0448 | 0,882363 |  |
|  | Maxsus texnika - 21 dona. | неорг. | 2920 | 3 | 2,0 | 0,56 | 0,295 | 1,2 | 280 |  |  |  |  |  | Noorganik chang |  | 0,000853 | 0,008967 |  |
|  | Dezinfektsiya chuquri - 1 dona. | неорг. | 30 | 4 | 2,0 | 0,56 | 0,295 | 1,2 | 280 |  |  |  |  |  | kaltsiy gipoxlorit |  | 0,0128 | 0,00138 |  |
|  |  |  | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Xlor bug'i |  | 0,000063 | 0,001987 |  |
|  | Jami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,061309 | 0,982773 |  |

2.4.  SUV ISTE'MOLI - SUV TA'MINOTI

Maishiy ehtiyojlar uchun suv iste'moli va texnik ehtiyojlar uchun suv loyihalashtirilgan quduqdan foydalaniladi.

Suv iste'moli hajmi: kuniga 3,245 m3 yoki yiliga 966,925 m3 bo'ladi.

Xo'jalik ehtiyojlari uchun suv iste'moli normasini hisoblash

Ishchilar soni 25 kishi.

Suv iste'moli 25 kishi * 25 l / kun = 0,625 m3 / kun

0,625 m3/kun * 365 kun = 228,125 m3/yil

Muhandislar soni - 5 kishi.

Suv iste'moli 5 kishi * 12 l / kun = 0,06 m3 / kun

0,06 m3 / kun * 365 kun = 21,9 m3 / yil

JAMI 0,685 m3/kun yoki 250,025 m3/yil

Oqava suvning hajmi suv iste'moli hajmiga teng.

Oqava suvning hajmi suv iste'moli hajmiga teng.

Yuviladigan maydonning umumiy maydoni 300 m2 (ofis, oshxona bilan ovqat xonasi, dush, dam olish xonalari). 1 m2 - 1 litr yuvish uchun iste'mol. Zaminlar yiliga 365 kun davomida kuniga bir marta yuviladi.

Suv iste'moli 300,0 m2 * 1,0 l / m2 = 0,3 m3 / kun

0,3 m3 / kun * 365 kun = 109,5 m3 / yil

Oqava suvning hajmi suv iste'moli hajmiga teng.

Ovqat pishirish uchun suv sarfi tezligini hisoblash

Kafeteriya yiliga 365 kun ishlaydi.

Ovqat pishirish uchun suv sarfini hisoblash quyidagi formula bo'yicha amalga oshiriladi:

W \u003d N * k * T / 1000, m3 / yil

bu erda: N - bitta an'anaviy idish uchun suv iste'moli standarti - 12 litr

k - kuniga shartli ovqatlanish soni - 30 dona

T - yildagi ish kunlarining rejalashtirilgan soni - 365 kun

12 * 30 * 365/1000 = 131,4 m3 / yil yoki 0,36 m3 / kun

Oqava suvning hajmi suv iste'moli hajmiga teng.

Dush uchun suv iste'moli tezligini hisoblash

Bir dush uchun suv sarfini hisoblash formula bo'yicha amalga oshiriladi:

W = k * N * r * T * t / 1000, bu erda

N - dush tarmog'iga soatlik iste'mol, N = 500 l

r - dush ekranlarining soni, r = 2

k - siljishlar soni, k = 1

T - rejalashtirilgan kunlar soni, T = 365 kun

t - ish vaqti t = 1 soat / smena

Vt = 2 * 500 * 1 * 365 * 1 / 1000 = 365,0 m3 / yil yoki 1,0 m3 / kun

Oqava suvning hajmi suv iste'moli hajmiga teng.

Qattiq qoplamalar ostidagi hududni sug'orish uchun suv sarfini hisoblash

Qattiq qoplamalar ostida hududni sug'orish uchun suv iste'moli darajasi 1 m2 maydon uchun 0,5 litrni tashkil qiladi.

• Umumiy sug'orish maydoni – 1000,0 m2

• Sug'orish vaqti - yiliga 150 kun

Suv iste'moli 1000,0 m2 * 0,5 l / m2 = 0,5 m3 / kun

0,5 m3 / kun * 150 kun = 75,0 m3 / yil

Suv iste'moli qaytarilmas, oqava suvlar hosil bo'lmaydi.

Hududni yashil maydonlar bilan sug'orish uchun suv iste'moli normasini hisoblash

Yashil maydonlarga ega hududni sug'orish uchun suv iste'moli 1 m2 maydon uchun 4,0 litrni tashkil qiladi.

• Umumiy sug'orish maydoni - 100,0 m2

• Sug'orish vaqti - yiliga 90 kun

Suv iste'moli 100,0 m2 * 4,0 l / m2 = 0,4 m3 / kun

0,4 m3 / kun * 90 kun = 36,0 m3 / yil

Suv iste'moli qaytarilmas, oqava suvlar hosil bo'lmaydi.

Oqava suv hajmi: 2,345 m3/kun yoki 855,925 m3/yil bo'ladi.

Maishiy chiqindi suvlar suv o'tkazmaydigan chuqurga (hajmi 30 m3) quyiladi, keyin esa yaqin atrofdagi OATSga olib boriladi; hosil bo'lgan filtrat miqdori yog'ingarchilik miqdoriga bog'liq bo'ladi; ishlab chiqilgan batafsil loyihada ko'zda tutilgan oqava suvlarni olib tashlash uchun quvurlari bo'lgan maxsus tizim orqali oqizish nasoslar yordamida nazorat havzasiga olib boriladi, so'ngra nazorat havzasida to'plangan filtrat poligon xaritalarini qayta sug'orish uchun ishlatiladi. yong'inlarning oldini olish uchun. Yomg'ir suvi oqimi butun 2306 m qattiq maishiy chiqindilar poligoni atrofida quriladigan C20 beton qoplamali maxsus tepalikdagi drenaj ariqlari orqali amalga oshiriladi.

Er osti inshootlari - quvurlar polietilendan, kanalizatsiya quduqlari betondan yasalgan, gidroizolyatsiya bilan qoplangan. Amalga oshirilgan chora-tadbirlar ifloslangan suvlarning yer osti va yer usti suvlariga tushishini istisno qiladi.

Ob'ekt ifloslangan oqava suvlarni ochiq suv havzalariga tashlamaydi va shuning uchun er usti suvlarining sifatiga ta'sir qilmaydi.

Suv iste'moli va kanalizatsiyaning taxminiy balansi 1-jadvalda ko'rsatilgan.

###### №1-JADVAL SUV ISTE'MOLI-SUVNI QUVVATLASH BALANSI

| Iste'molchilarning nomi | O'lchov birligi | Suv iste'molchilari soni | Ish tartibi | Suv iste'moli | Chiqindi suvlari | Chiqindilarni qabul qiluvchining nomi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | h/kun | kun/yil | norma | l/kun | m3/kun | m3/yil | norma | l/kun | m3/kun | . m3/yil |  |
| Uy ehtiyojlari uchun | чел. | 25/5 |  | 365 | 25/12 |  | 0,685 | 250,025 | 25/12 |  | 0,685 | 250,025 | Suv o'tkazmaydigan chuqurlikda |
| Ofis pollarini tozalash | м2 | 300,0 |  | 365 | 1,0 |  | 0,3 | 109,5 | 1,0 |  | 0,3 | 109,5 |  |
| Oshxonada ovqat pishirish | блюд | 30 |  | 365 | 12 |  | 0,36 | 131,4 | 12 |  | 0,36 | 131,4 |  |
| Dush uchun | сетка | 2 | 1 | 365 | 500 |  | 1,0 | 365,0 | 500 |  | 1,0 | 365,0 |  |
| Qattiq qoplamalar ostidagi maydonlarni sug'orish uchun | м2 | 1000,0 |  | 150 | 0,5 |  | 0,5 | 75,0 | 0,5 |  |  |  | Suv iste'moli qaytarilmas, oqava suvlar hosil bo'lmaydi |
| Yashil maydonlari bo'lgan maydonlarni sug'orish uchun | м2 | 100,0 |  | 90 | 4,0 |  | 0,4 | 36,0 | 4,0 |  |  |  |  |
| JAMI |  |  |  |  |  |  | 3,245 | 966,925 |  |  | 2,345 | 855,925 |  |

2.5. OBYEKT CHIQINDILARNI SAQLASH SHARTLARINI TAHLILI

Qattiq maishiy chiqindilarning hosil bo'lish tezligini hisoblash

Korxona xodimlarining hayotiy faoliyati tufayli qattiq maishiy chiqindilar hosil bo'ladi: yiliga 30 * 50 = 1,5 t.

30 - o'rtacha xodimlar soni;

50 - har bir xodimga yiliga chiqindilarni ishlab chiqarish darajasi, kg.

Inson hayotining chiqindilari axlatni yig'ish uchun rezervuarlarni o'rnatish ta'minlangan maxsus joyga yig'iladi, so'ngra ular qattiq maishiy chiqindilar poligoniga chiqariladi. Chiqindilar past xavfli hisoblanadi va 4-xavfli sinfga tegishli.

Oziq-ovqat chiqindilarining hosil bo'lish tezligini hisoblash

Ovqatlanish xonasida yiliga bir o'rindiq uchun oziq-ovqat chiqindilarining to'planish darajasi 120 kg, ovqat xonasidagi o'rindiqlar soni 30 ta, keyin: 30 kishi * 120 kg = 3,6 tonna / yil

Bu chiqindi korxona oshxonasida saqlanadi va har kuni muassasa xodimlari tomonidan chorva yemi uchun olib chiqiladi. Chiqindilar amalda xavfli emas va 5-xavfli sinfga tegishli.

Eskirgan maxsus shakllanish tezligini hisoblash. kiyimlar

Yil davomida korxona xodimlariga 25 dona yozgi va qishki kombinezonlar miqdorida ish kiyimlari yetkazib berilmoqda. Bir qishki va yozgi to'plamning og'irligi 5,6 kg ni tashkil qiladi. Keyin chiqindilar miqdori: 25 * 5,6 = 0,14 t / yil bo'ladi

Maxsusni bekor qilgandan keyin kiyimlar tozalovchi material sifatida ishlatiladi. Chiqindilarning xavfliligi past va 4-xavfli sinfga tegishli.

Tozalash lattalari chiqindilarining hosil bo'lish tezligini hisoblash

Uskunalarni tozalash va ta'mirlash uchun lattalar ishlatiladi, 30% esa eskirish va eskirish uchun yo'qoladi. Keyin ishlatilgan 140 kg tozalovchi lattadan chiqindilar chiqadi:

140 kg * 0,7 = 0,098 t/yil

Ushbu chiqindilar yong'in xavfini hisobga olgan holda, mahkam yopiq qopqoqli metall barabanda saqlanishi va inventar omboriga jihozlar va ish joylaridan uzoqda joylashtirilishi kerak. Ushbu chiqindilar qattiq maishiy chiqindilar poligoniga tashlanadi. Chiqindilarning xavfliligi past va 4-xavfli sinfga tegishli.

Chiqindilarni shakllantirish tezligini hisoblash LED lampalar

Ustaxonalarda ishlab chiqarilgan chiqindi LED lampalar soni quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi: N = ∑ ni * ti / ki

ni - armatura o'rnatilgan LED lampalar soni - 30 dona.

ti - yiliga LED lampalarning ishlash muddati - 8 soat * 365 kun = 2920 soat

ki - LED lampalarning xizmat qilish muddati - 24 000 soat.

Keyin yiliga ishlamay qolgan LED lampalar soni:

N \u003d 30 * 2920 / 24000 \u003d 4 dona / yil

Bitta chiroqning o'rtacha og'irligi 150 grammni tashkil qiladi. Keyin, ishlatiladigan lampalarning standart miqdori quyidagicha bo'ladi: 4 * 150 * 10-6 = 0,0006 t / yil

Chiqindilarni lampalarni saqlash uchun metall konteyner beriladi. Hosil bo'lgan chiqindilar qattiq maishiy chiqindilar poligoniga to'planishi bilan olib chiqiladi. Chiqindilarning xavfliligi past va 4-sinfga tegishli.

Hududni qattiq yuzalar bilan tozalash natijasida chiqindilar hosil bo'lish tezligini hisoblash

Ob'ektning qattiq yuzasi ostidagi maydonni tozalash (ishlab chiqarishda ishlatilmaydigan) tufayli chiqindilar hosil bo'ladi. Tozalanadigan qattiq sirtlarning maydoni 1000 m2 ni tashkil qiladi va yiliga 1 m2 uchun chiqindilarni to'plash darajasi 5,5 kg ni tashkil qiladi, shuning uchun: 1000 m2 * 5,5 kg / 1000 = 5,5 t / yil

Qattiq qoplamalar chiqindilari metall idishlarga yig'iladi va ular to'planganda qattiq maishiy chiqindilar poligonga olib boriladi. Chiqindilarning xavfliligi past va 4-sinfga tegishli.

Расчет нормы образования отходов от уборки территории с зелеными насаждениями

Ob'ektning qattiq yuzasi ostidagi maydonni tozalash (ishlab chiqarishda ishlatilmaydigan) tufayli chiqindilar hosil bo'ladi. Tozalash kerak bo'lgan qattiq sirtlarning maydoni 100 m2 ni tashkil qiladi va yiliga 1 m2 uchun chiqindilarni to'plash darajasi 6,5 kg ni tashkil qiladi, shuning uchun: 100 m2 * 6,5 kg / 1000 = 0,65 t / yil

Qattiq qoplamalar chiqindilari metall idishlarga yig'iladi va ular to'planganda qattiq maishiy chiqindilar poligonga olib boriladi. Chiqindilar amalda xavfli emas va 5-sinfga tegishli.

Elektron hujjat aylanishiga keng o'tish munosabati bilan qog'oz chiqindilarini hisoblash amaliy emas.

YILLIK TA'LIM KO'RSATKICHI

CHIQINDILARNI ISHLAB CHIQARISH VA ISTE'MOL

| № п/п | Korxonada chiqindilarni hosil qilish manbasi | Наименование отходов | Chiqindilarning xususiyatlari | Ед. изм | Ta'lim normasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kimyoviy tarkibi | Xavf klassi |  |  |
| 1 | Inson faoliyati | Qattiq maishiy chiqindilar | Moddalar past xavflidir | IV | т | 1,5 |
| 2 | Ovqat pishirish | qolgan ovqat | Amalda zararsiz bo'lgan moddalar | V | т | 3,6 |
| 3 | Eskirgan spetsifikatsiya. kiyimlar | lattalar | Moddalar past xavflidir | IV | т | 0,14 |
| 4 | Xonani tozalash | lattalar | Moddalar past xavflidir | IV | т | 0,098 |
| 5 | Binolar va hududlarni yoritish | Chiqindilarni LED lampalar | Moddalar past xavflidir | IV | т | 0,0006 |
| 6 | Qattiq yuzalarni tozalash | Hududdan taxmin | Moddalar past xavflidir | IV | т | 5,5 |
| 7 | Yashil maydonni tozalash | Filiallar, barglar | Amalda zararsiz bo'lgan moddalar | V | т | 0,65 |
|  | JAMI |  |  |  |  | 11,4886 |

2.6. Favqulodda vaziyatlar va ularning oldini olish chora-tadbirlari

Ob'ektda favqulodda vaziyatlar yuzaga kelishi mumkin:

1) Qattiq maishiy chiqindilarni tashish qoidalari buzilgan taqdirda. Qattiq maishiy chiqindilarni yo'q qilish bo'yicha barcha ishlar ushbu turdagi ob'ekt uchun barcha me'yoriy talablarni hisobga olgan holda, poligonning muhandislik-geologik sharoitlarini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Shu sababli, strukturani yo'q qilish bilan bog'liq favqulodda vaziyatlarning paydo bo'lishi deyarli mumkin emas. Shu sababli, qattiq maishiy chiqindilar poligonida atrof-muhitning ifloslanishiga olib kelishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarning paydo bo'lishi amalda istisno qilinadi va atrof-muhitning ifloslanishi bilan bog'liq favqulodda vaziyatning asosiy stsenariysi qattiq maishiy chiqindilarni avtomobil transportida tashish paytida baxtsiz hodisa deb hisoblanishi kerak.

Qattiq maishiy chiqindilarni tashuvchi transport vositasi ag'darilgan taqdirda atrof-muhitning ifloslanishi mumkin. Avariya natijasida atrof-muhitni ifloslantiradigan chiqindilar hajmi transport vositasining yuk ko'tarish qobiliyatiga qarab 3-5 tonnadan oshmaydi. Ifloslanish maydoni 20-30 m2 bilan cheklanadi. Ushbu turdagi baxtsiz hodisalar osongina lokalizatsiya qilinadi va to'kilgan chiqindilarni yig'ish va kerak bo'lganda, avariya sodir bo'lgan joyda tuproqni tozalash orqali yo'q qilinadi. Yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘lgan taqdirda chiqindilar boshqa avtomashinaga qayta yuklanadi va tasdiqlangan yo‘nalish bo‘yicha chiqindixonaga yetkaziladi.

2) Ob'ekt hududiga maishiy chiqindi suvlarni to'kish, shuningdek, oqava suvning erga tushishi.

O'tkazmaydigan ekranni o'rnatish bo'yicha barcha ishlar qat'iy ravishda ishchi loyihaga muvofiq amalga oshirilishi kerak; agar dizayn talablari bajarilsa, oqava suvning oqishi holatining paydo bo'lishi nolga kamayadi.

Korxonada yuzaga kelishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyat - maishiy ichki kanalizatsiya tarmog'idan chiqindilarning chiqishi.

Ushbu favqulodda vaziyat yuzaga kelishining oldini olish va loyihani ishlab chiqish jarayonida uning oqibatlarini bartaraf etish uchun bir qator chora-tadbirlarni ko'rish kerak:

• Antiseysmik qurilish inshootlarini qo'llash;

• Tuproqda joylashgan konstruksiyalarning betonlari sulfatga chidamli portlend tsementidan tayyorlanadi. Ushbu tuzilmalarning oyoq bilan aloqa qiladigan tashqi yuzalari ezilgan tosh-bitum tayyorlash bilan ikki marta issiq bitum izolyatsiyasi bilan qoplangan;

• Saytning er osti suvlariga salbiy ta'sirning to'liq yo'qligi uchun suv ta'minoti tarmog'i elementlarining germetikligini qat'iy nazorat qilish kifoya;

• Kerakli uzunlikdagi shlanglar to'plamiga ega portativ motorli nasos bilan ta'minlash;

• Zarur hollarda ishlab chiqarish oqava suvlarini u yerga o'tkazish imkonini beruvchi zaxira quvvati mavjudligini ta'minlash;

• Yuqoridagilardan kelib chiqib taxmin qilish mumkinki, loyihalashtirilgan korxonada er osti suvlarining ekologik xavfsizligi bo'yicha qo'llaniladigan chora-tadbirlar favqulodda vaziyatlarda (suvning to'kilishi, bosimni pasaytirish) yetarli bo'ladi.

Yuqoridagi chora-tadbirlarni qo'llash ushbu favqulodda vaziyat xavfini minimal darajaga tushiradi va yuzaga kelgan taqdirda u tezda lokalizatsiya qilinadi va keyingi tarqalishining oldini oladi.

Shunday qilib, loyihada favqulodda vaziyatlar yuzaga kelishining to'liq oldini olish choralari ko'zda tutilgan.

3) Elektr texnologik asbob-uskunalar, maishiy elektr jihozlari va yoritish uchun qisqa tutashuvli elektr simlaridan foydalanilganda. Elektr tarmog'idagi nosozliklar natijasida yong'inlar paydo bo'lishining oldini olish uchun quyidagi choralar ko'riladi:

• Izolyatsiya buzilgan taqdirda quvvatlanishi mumkin bo'lgan elektr jihozlarining barcha elementlarini ishonchli topraklama.

• Barcha himoya vositalari va kabellar ularning ruxsat etilgan isitishiga qarab tanlanadi va qisqa tutashuv oqimlarida ortiqcha yuk ko'tarish qobiliyatiga tekshiriladi.

Yong'inga qarshi choralar SNIP 2.01.-81 "Yong'inga qarshi dizayn standartlari", SNIP 2.09.02.-85 "Ishlab chiqarish topshiriqlari" va SNIP 2.09.03-85 "Sanoat korxonalari inshootlari" bo'limlari talablariga muvofiq ta'minlanadi. . Ushbu tadbirlar binolar va inshootlarning zarur yong'inga chidamliligiga ega bo'lgan materiallar va inshootlardan foydalanishni o'z ichiga oladi.

Bundan tashqari, ob'ektda yong'inga qarshi vositalar to'plami taqdim etiladi: OHP va UU8.

4) Yoqilg'i yuk mashinasidan maxsus jihozlarga yonilg'i quyish paytida yoqilg'ining to'kilishi yoki oqishi. Maxsus jihozlarga yonilg'i quyishda ishchi xodimlarning beparvo munosabati tufayli kichik yonilg'i to'kilishi mumkin. Bunday holda, qumni qo'llash orqali bu qochqinni darhol bartaraf etish kerak; Bundan tashqari, ushbu chiqindilar alohida yopiq idishda saqlanishi va qayta ishlash uchun ixtisoslashgan korxonalarga topshirilishi kerak.

3. TA'SIRLAR TAVSIFI, FOYDALANGANLARNI KIRISH BILAN ANIQLANILGAN

3.1. ATMOSFERA

Joylarda o‘tkazilgan o‘rganishlar natijasida atmosfera havosiga ifloslantiruvchi moddalarni chiqarishning tashkillashtirilmagan 4 ta manbasi aniqlandi.

Yil davomida ushbu manbalardan atmosfera havosiga 13 turdagi 0,982773 tonna ifloslantiruvchi moddalar kiradi, shu jumladan umumiy chiqindilarning 90,83 foizi qattiq moddalar, 9,17 foizi suyuq va gazsimon moddalardir:

| № п/п | Zaharlovchining nomi | ПДК м.р. ОБУВ* мг/м3 | Xavf darajasi | Hissa % | Moddaning chiqishi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| 1 | Metan | 50 | 4 | 8,45 | 0,002633 | 0,08303 |
| 2 | Toluol | 0,5 | 4 | 0,14 | 0,000044 | 0,001388 |
| 3 | Ammiak | 0,2 | 4 | 0,09 | 0,000029 | 0,000915 |
| 4 | ksilen | 0,2 | 3 | 0,08 | 0,000026 | 0,00082 |
| 5 | uglerod oksidi | 5,0 | 4 | 0,07 | 0,000022 | 0,000694 |
| 6 | azot dioksidi | 0,085 | 2 | 0,04 | 0,000011 | 0,000345 |
| 7 | Formaldegid | 0,035 | 2 | 0,02 | 0,000005 | 0,000158 |
| 8 | Etilbenzol | 0,02 | 3 | 0,02 | 0,000006 | 0,000189 |
| 9 | oltingugurt dioksidi | 0,5 | 3 | 0,05 | 0,000014 | 0,000442 |
| 10 | vodorod sulfidi | 0,008 | 2 | 0,01 | 0,000003 | 0,000095 |
| 11 | Noorganik chang | 0,5 | 3 | 90,69 | 0,045653 | 0,89133 |
| 12 | kaltsiy gipoxlorit | 0,1 | 4 | 0,14 | 0,0128 | 0,00138 |
| 13 | Xlor bug'i | 0,1 | 2 | 0,2 | 0,000063 | 0,001987 |
|  | Jami |  |  | 100 | 0,061309 | 0,982773 |

Ekologik-gigiyenik rayonlashtirish bo‘yicha yo‘riqnomaga muvofiq, ko‘rib chiqilayotgan hududda atmosfera havosining ifloslanish darajasi kuchli.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 09.07.2020 yildagi 541-son qarorining 1-ilovasiga muvofiq mazkur ob’ekt faoliyat turi bo‘yicha atrof-muhitga ta’sir ko‘rsatishning I-toifasiga kiradi (yuqori xavf, p. 8, 200 mingdan ortiq aholiga ega shaharlar va boshqa aholi punktlari uchun maishiy chiqindilar uchun poligonlar).

IFLOSLANGAN  MAYDONALARINI BAHOLASH

Prognoz qilinadigan emissiyalarning standartlarga muvofiqligini baholash dispersiya maydonlarining belgilangan emissiya kvotalariga muvofiqligini tahlil qilish usuli bilan amalga oshiriladi. Atmosfera havosiga chiqariladigan ifloslantiruvchi moddalar uchun kvota - bu ma'lum bir moddaning yoki moddalar majmuining atmosferaga ta'sirining chegaraviy qiymati bo'lib, har bir korxona uchun ma'lum bir hududda joylashgan barcha korxonalar tomonidan ko'rsatilgan umumiy ta'sirning ulushi sifatida belgilanadi. .

Kvotalarni belgilash tartibi O‘zbekiston Respublikasi Tabiatni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi raisining 2005-yil 15-dekabrdagi 105-sonli “Iflatish manbalarini inventarizatsiya qilish va atmosferaga ifloslantiruvchi moddalar chiqarilishini me’yorlashtirish bo‘yicha yo‘riqnoma” buyrug‘i bilan tartibga solinadi. O‘zbekiston Respublikasi korxonalari uchun”. Kvota qiymati korxona joylashgan hududga va korxona chiqaradigan ifloslantiruvchi moddalarning xavflilik sinflariga bog'liq. Ushbu korxona uchun kvotalar belgilanadi:

| № п/п | Zaharlovchining nomi | ПДК м.р. ОБУВ* мг/м3 | Xavf klassi | Kvota | Вклад % | Moddalarni chiqarish |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| 1 | Metan | 50 | 4 | 0,33 | 8,45 | 0,002633 | 0,08303 |
| 2 | Toluol | 0,5 | 4 | 0,33 | 0,14 | 0,000044 | 0,001388 |
| 3 | Ammiak | 0,2 | 4 | 0,33 | 0,09 | 0,000029 | 0,000915 |
| 4 | ksilen | 0,2 | 3 | 0,25 | 0,08 | 0,000026 | 0,00082 |
| 5 | uglerod oksidi | 5,0 | 4 | 0,33 | 0,07 | 0,000022 | 0,000694 |
| 6 | azot dioksidi | 0,085 | 2 | 0,2 | 0,04 | 0,000011 | 0,000345 |
| 7 | Formaldegid | 0,035 | 2 | 0,2 | 0,02 | 0,000005 | 0,000158 |
| 8 | Etilbenzol | 0,02 | 3 | 0,25 | 0,02 | 0,000006 | 0,000189 |
| 9 | oltingugurt dioksidi | 0,5 | 3 | 0,25 | 0,05 | 0,000014 | 0,000442 |
| 10 | vodorod sulfidi | 0,008 | 2 | 0,2 | 0,01 | 0,000003 | 0,000095 |
| 11 | Noorganik chang | 0,5 | 3 | 0,25 | 90,69 | 0,045653 | 0,89133 |
| 12 | kaltsiy gipoxlorit | 0,1 | 4 | 0,33 | 0,14 | 0,0128 | 0,00138 |
| 13 | Xlor bug'i | 0,1 | 2 | 0,2 | 0,2 | 0,000063 | 0,001987 |
|  | Jami |  |  |  | 100 | 0,061309 | 0,982773 |

Korxona 1-xavfli toifaga tegishli bo'lganligi sababli, uning manbalaridan chiqadigan chiqindilar atmosferada dispersiyani hisoblash kerak.

Ob'ekt chiqindilari natijasida hosil bo'lgan zararli aralashmalarning tarqalishini hisoblash "Ekomarkaz" dasturi yordamida amalga oshirildi. Hisoblash barcha emissiya manbalari uchun amalga oshirildi. Ob'ektning emissiyasi natijasida hosil bo'lgan dispersiya maydonlarining tahliliga ko'ra, ko'rib chiqilgan ifloslantiruvchi komponentlarning hech biri uchun kvota qiymatlaridan oshib ketish kuzatilmaydi.

Kaltsiy gipoxlorit: ob'ektdan tashqarida kuzatilgan maksimal kontsentratsiya 0,2 MPC darajasida. Korxonadan tashqarida kuzatilgan kontsentratsiya belgilangan kvotadan (0,33 MPC) oshmaganligi sababli, ushbu ingredientning chiqarilishini kamaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar ishlab chiqishga hojat yo'q.

Noorganik chang: ob'ektdan tashqarida kuzatiladigan maksimal konsentratsiya 0,1 MPC darajasida. Korxonadan tashqarida kuzatilgan kontsentratsiya belgilangan kvotadan (0,25 MPC) oshmaganligi sababli, ushbu ingredientning chiqarilishini kamaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar ishlab chiqishga hojat yo'q.

Boshqa ifloslantiruvchi moddalar uchun emissiyaning o'ta ahamiyatsizligi sababli dispersiya maydonlari hosil bo'lmadi.

Zararli moddalarning tarqalishini va ularning kutilgan maksimal sirt konsentratsiyasini hisoblash natijalari jadvalda keltirilgan.

| № п/п | Ifloslantiruvchining nomi | ПДК м.р. ОБУВ*, мг/м3 | Xavf klassi | Kvota (MPC aktsiyalarida) | MPC fraktsiyalarida maksimal konsentratsiya | Belgilangan kvotaga rioya qilish (+/-) | Emissiyaga foiz hissasi | moddalarni chiqarish, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Метан | 50 | 4 | 0,33 | <0,05 | + | 8,45 | 0,08303 |
| 2 | Толуол | 0,5 | 4 | 0,33 | <0,05 | + | 0,14 | 0,001388 |
| 3 | Аммиак | 0,2 | 4 | 0,33 | <0,05 | + | 0,09 | 0,000915 |
| 4 | Ксилол | 0,2 | 3 | 0,25 | <0,05 | + | 0,08 | 0,00082 |
| 5 | Оксид углерода | 5,0 | 4 | 0,33 | <0,05 | + | 0,07 | 0,000694 |
| 6 | Диоксид азота | 0,085 | 2 | 0,2 | <0,05 | + | 0,04 | 0,000345 |
| 7 | Формальдегид | 0,035 | 2 | 0,2 | <0,05 | + | 0,02 | 0,000158 |
| 8 | Этилбензол | 0,02 | 3 | 0,25 | <0,05 | + | 0,02 | 0,000189 |
| 9 | Диоксид серы | 0,5 | 3 | 0,25 | <0,05 | + | 0,05 | 0,000442 |
| 10 | Сероводород | 0,008 | 2 | 0,2 | <0,05 | + | 0,01 | 0,000095 |
| 11 | Пыль неорганическая | 0,5 | 3 | 0,25 | 0,1 | + | 90,69 | 0,89133 |
| 12 | Гипохлорит кальция | 0,1 | 4 | 0,33 | 0,2 | + | 0,14 | 0,00138 |
| 13 | Пары хлора | 0,1 | 2 | 0,2 | <0,05 | + | 0,2 | 0,001987 |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 100 | 0,982773 |

3.2. TURUQ VA O'SIMLAR

Relyefga ta'sir qilish xarakteri. Relyefga ta'sir qilish xususiyati mezorelef elementlariga bog'liq bo'lib, ular ichida poligon maydoni tashkil etiladi.

Poligonning joylashuvi barqaror bo'ladi va mavjud landshaftga yaxshi mos keladi. Erga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilish past intensivlikda bo'ladi va salbiy oqibatlarga olib kelmaydi. Relyefga ta'sir qilish xarakterini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, qattiq maishiy chiqindilar poligoni joylashganda relyef o'zgarishining intensivligi past bo'ladi.

Landshaftga ta'sir qilish tabiati. Loyihalashtirilgan ko'pburchak yangi element sifatida atrofdagi landshaftning umumiy tasavvurini ma'lum darajada o'zgartiradi. Ob'ektning yaratilishi bilan sanoat va kommunal landshaft paydo bo'ladi, unda bir qator tuzilmalar va joylardagi avtoulovlar mavjud. Ushbu o'zgarish poligonning butun umri davomida doimiy bo'ladi. Meliorativ ishlarni olib borish va tabiiy o'simlik qoplamini tiklashdan so'ng, landshaft o'zining asl ko'rinishini oladi, ya'ni. ta'sir qayta tiklanadi.

Saytning izolyatsiyasi tufayli konvertatsiya intensivligi past bo'ladi va landshaft va uning poydevoriga ta'sir qilish darajasi past bo'ladi.

Tuproqlarga ta'sir qilish tabiati. Tuproqlarga ta'sir qilishning salbiy tabiati uni poligon bazasini tayyorlashda, rejalashtirish ishlarida olib tashlash bilan bog'liq bo'ladi. Bu ta'sir qaytarib bo'lmaydigan mahalliy xususiyatga ega.

O'simliklarga ta'sir qilish tabiati. Rejalashtirilgan tadbirlar natijasida ko'rib chiqilayotgan hududda yog'ochli o'simliklar yo'qligi sababli hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi.

3.3. Shovqin, tebranish

Ob'ektni loyihalashda sanoat shovqinlari va tebranishlarining atrof-muhitga va odamlarga ta'sirini tahlil qilish muhim vazifadir. Maksimal ruxsat etilgan sanitariya me'yorlaridan oshib ketadigan sharoitlarda uzoq vaqt ta'sir qilish paytida sanoat shovqini va tebranish inson tanasiga, tuzilmalarga, inshootlarga va mexanizmlarga zararli ta'sir ko'rsatadi. Kuchli, keskin va uzoq davom etadigan shovqin tez charchashga olib keladi, asab va yurak-qon tomir tizimlarining faoliyatini buzadi, ishchilarning eshitish qobiliyatini to'liq yoki qisman yo'qotadi, metallarning korroziyasini tezlashtiradi. Shovqin va tebranish nafaqat odamlarga, balki tuzilmalar, tuzilmalar va mexanizmlarga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Shovqinning atrof-muhitga ta'siri qurilish ishlari paytida ham, foydalanish paytida ham namoyon bo'ladi. Shovqin manbalari maxsus jihozlar (buldozerlar, ekskavatorlar va boshqalar) bo'ladi. Ob'ektning turar-joy hududidan sezilarli masofada joylashganligini hisobga olsak, aholiga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Ishchilar shovqinga duchor bo'lishadi.

Vibratsiyalar deyarli paydo bo'lmaydi.

Shunday qilib, qo'llaniladigan texnologiya ruxsat etilgan tovush darajasidan oshmaydi va shuning uchun atrof-muhit va odamlarga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi degan xulosaga kelish mumkin.

4.  Atrof-muhitga salbiy ta'sirning oldini olish chora-tadbirlari

4.1. XODIMLARGA TA'SIRINI KAМAYTIRISH BO'YICHA

Ob'ektning xodimlarga salbiy ta'sirini kamaytirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish kerak:

- Ishchilar bilan yillik xavfsizlik bo'yicha brifinglar o'tkazadi.

- xodimlarni har yili tizimli tibbiy ko‘rikdan o‘tkazish.

4.2.  HAVO HAVZASINI HIMOYA QILISh TADBIRLARI

Ushbu ob'ektning foydalanishga topshirilishidan kelib chiqadigan emissiya manbalarining ta'sirini aniqlash bo'yicha o'tkazilgan hisob-kitob natijalariga ko'ra, turar-joy hududida hisoblangan kvotadan oshib ketadigan kontsentratsiyalar kuzatilmaydi, degan xulosaga kelish mumkin. Chiqindilarni kamaytirish bo'yicha qo'shimcha choralar ko'rishning hojati yo'q, chiqindilarni hozirgi xavfsiz darajada ushlab turish uchun loyihada ko'zda tutilgan uskunaning ishlash shartlariga rioya qilish kifoya (ishlab chiqarish bo'linmalarining texnologik jihozlari).

4.3.  SUV MANBALARI VA TUPROQLARNI MUHOFAZA BO'YICHA TADBIRLARI

“O‘zbekgidrogeologiya” davlat unitar korxonasi mutaxassislari tomonidan 2019-yilning mart-iyun oylari davomida yangi qattiq maishiy chiqindilar poligonini ishga tushirish jarayonida yer osti suvlarini muhofaza qilish va ifloslanishining oldini olish maqsadida quyidagi gidrogeologik ishlar kompleksi amalga oshirildi:

- loyiha doirasidagi usulda yer osti elektr qidiruv geofizik tadqiqotlari;

- o'qlar bo'ylab va ko'pburchaklar perimetri bo'ylab belgilangan har xil chuqurlikdagi 12 ta kuzatuv quduqlarini burg'ulash;

- burg'ilangan kuzatuv quduqlarida geofizik karotaj;

- burg'ilangan kuzatuv quduqlarining rejali-balandlik ko'rsatkichi;

- kimyo uchun suv namunalarini olish. tahlil;

- er osti suvlari sathining muntazam monitoringi;

- tanlangan suv namunalarini laboratoriya tadqiqotlari;

- Olingan materiallarni stolda qayta ishlash va yakuniy hisobotni tayyorlash.

Mavjud geologik materiallar oldindan o'rganildi, shu jumladan Krasnogorsk IGPning 1971-1974 yillardagi hisoboti.

Keyinchalik, dala ishlari yerga asoslangan elektr geofizik tadqiqotlarni ishlab chiqarish bilan alohida boshlandi. Buning uchun loyihaviy koʻpburchak hududidagi 4 ta profil boʻylab, shu jumladan bitta boʻylama (I-I) va 3 ta koʻndalang profil (II-II/IV-IV) boʻyicha geofizik nazorat oʻlchovlari oʻtkazildi.

Dastlabki geofizik tadqiqotlar natijalari ko'pburchaklar maydonlari bo'yicha dastlabki geologik va litologik kesmani olish imkonini berdi, bu esa burg'ulash uchun rejalashtirilgan kuzatuv quduqlarining loyiha chuqurliklarini tuzatishga imkon berdi.

Chuqurligi 50 m dan 80 m gacha bo'lgan 12 ta kuzatuv qudug'i burg'ulangan, ularning joylashuvi haqiqiy materialning xaritasida ko'rsatilgan. Barcha kuzatuv quduqlari dastlabki diametri 190 mm bo'lgan loyiha chuqurligiga burg'ulangan. 1n, 3n, 4n, 6n, 7n va 11n quduqlari bitta ustun, diametri 102 mm bo'lgan quvurlar bilan jihozlangan. 2n, 5n, 8n, 9n, 10n va 12n quduqlarida eksperimental filtrlash ishlarini bajarish uchun ularga diametri 127 mm bo'lgan quvurlardan filtrli ustunlar o'rnatildi.

Kuzatish quduqlarining burg'ilangan uchastkalarida loyiha chuqurligi tugallangandan so'ng, UAZ asosidagi Tila SK-1-2014 geofizik stansiyasi tomonidan keng qamrovli karotaj tadqiqoti (PS, CL, gamma-nurlari) o'tkazildi.

Amalga oshirilgan burg'ulash ishlari uchastkaning litologik tuzilishini quduqlarning loyihaviy chuqurliklari va asosiy suv qatlamlarining paydo bo'lish oraliqlariga qadar aniqlashtirish bo'yicha faktik materiallarni olish imkonini berdi.

Quduq quduqlarida geofizik logistika natijalaridan qo'shimcha ma'lumotlar olindi, bu esa har xil turdagi jinslar paydo bo'lishining aniq chegaralarini aniqlash imkonini berdi.

Ochiq asosiy suv qatlamlarining filtrlash xususiyatlarini olish uchun, asosan, yangi ko'pburchak ichida joylashgan cheklangan miqdordagi kuzatuv quduqlarida eksperimental filtrlash ishlari, shu jumladan dastlabki nasos va keyingi bitta havo ko'tarish usuli va suv osti elektr nasoslaridan foydalanish amalga oshirildi. Tajribalar 127 mm quvurlardan iborat filtr ustuni bilan qoplangan quduqlardan o'tkazildi. Eksperimental nasos ma'lumotlariga ko'ra, gidrodinamik formulalar yordamida filtrlash koeffitsienti (Kf) va suv o'tkazuvchanligi (Km) ning hisoblangan qiymatlari aniqlandi.

1 kundan ortiq davom etadigan barcha nasoslar dinamik darajalar to'liq barqarorlashgunga qadar bitta maksimal oqim tezligida amalga oshirildi. Yagona eksperimental nasoslar 4 ta quduqda, shu jumladan № 2m, 5m, 11m va 12m quduqlarda amalga oshirildi. Nasos to'liq barqarorlashgunga qadar darajani pasaytirish (tiklash) jarayonini kuzatish bilan ma'lum bir maksimal oqim tezligida amalga oshirildi. Har bir eksperimental nasos, shuningdek, boshqa quduqlar orqali nasoslarni o'tkazish oxirida sifat tarkibini o'rganish uchun suv namunalari olindi. Nasoslar to'xtatilgandan so'ng, darajalar to'liq barqarorlashgunga qadar tiklanishi kuzatildi. Eksperimental ish jarayonida darajalarni pasaytirish va tiklash jarayoni maxsus jurnallarda qayd etiladi.

Eksperimental ish jarayonida darajalarni pasaytirish va tiklash jarayonida tez-tez o'lchovlar elektr nasoslar bilan amalga oshirildi. 200 litr hajmdagi volumetrik usulda nasosni iste'mol qilish. Nasos va quduqlardan chiqarish ishlari tugallangandan so'ng, suv namunalari kimyo uchun sinovdan o'tkazildi. tahlil.

Statik darajalarning so'nggi bir martalik o'lchovlari ma'lumotlari oqim yo'nalishini ko'rsatgan holda asosiy suv osti qatlamining izopizlari va er osti suvlari chuqurliklarining xaritalarini yaratishga imkon berdi.

Kuzatuv quduqlaridan suv namunalari barcha quduqlarni burg'ulash tugagandan so'ng, bir vaqtning o'zida nasos jarayonida, laboratoriya sinovlari o'tkazildi. Quyida kuzatuv quduqlari va bu quduqlardan suvning kimyoviy tarkibi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Yuqoridagi ma’lumotlardan aniq xulosa chiqarishimiz mumkinki, mazkur loyihani amalga oshirish uchun yer osti suvlarini ifloslanishdan himoya qilishga qaratilgan barcha ekologik chora-tadbirlar ko‘rilgan va amalga oshirilgan.

Umumiy jadval

Burg'ulangan kuzatuv quduqlarining burg'ulash va korpus konstruktsiyalari

| № п/п | Quduq raqami | Quduq chuqurligi, mm | Quduqni burg'ulash diametri, mm | Kosondan keyin yaxshi dizayn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qopqoq quvur diametri, mm | Ko'r qismi, mm | Filtrni o'rnatish oralig'i, mm | Quyqa da, mm |
| 1 | 1н | 80 | 190 | 102 | 60 | 55-65 | 65-70 |
| 2 | 2н | 80 | 190 | 127 | 60 | 65-70 | 65-70 |
| 3 | 3н | 80 | 190 | 102 | 60 | 65-70 | 65-70 |
| 4 | 4н | 70 | 190 | 102 | 60 | 52-62 | 62-70 |
| 5 | 5н | 70 | 190 | 127 | 60 | 55-65 | 65-70 |
| 6 | 6н | 70 | 190 | 102 | 60 | 55-65 | 65-70 |
| 7 | 7н | 60 | 190 | 102 | 50 | 45-55 | 55-60 |
| 8 | 8н | 60 | 190 | 127 | 25 | 18-23 | 23-30 |
| 9 | 9н | 50 | 190 | 127 | 15 | 10-15 | 15-20 |
| 10 | 10н | 50 | 190 | 102 | 40 | 35-45 | 45-50 |
| 11 | 11н | 60 | 190 | 127 | 50 | 45-55 | 55-60 |
| 12 | 12н | 50 | 190 | 127 | 30 | 25-30 | 30-35 |

Kuzatuv quduqlari uchun asosiy elementlarning tarkibi

| № п/п | №№ quduqlar | Quruq qoldiq, g/l | Umumiy qattiqlik mg-ekv/l | SO4 мг/л | Cl мг/л | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1н | 2,57 | 24,0 | 1687 | 53 | 7,6 |
| 2 | 2н | 2,45 | 22,5 | 1580 | 53 | 7,8 |
| 3 | 3н | 4,41 | 30,5 | 2814 | 133 | 7,9 |
| 4 | 4н | 3,19 | 27,5 | 2033 | 106 | 7,8 |
| 5 | 5н | 2,27 | 26,0 | 173 | 53 | 7,9 |
| 6 | 6н | 2,44 | 22,5 | 1564 | 62 | 7,9 |
| 7 | 7н | 3,72 | 30,5 | 2173 | 257 | 7,9 |
| 8 | 8н | 0,72 | 8 | 394 | 25 | 7,8 |
| 9 | 9н | 0,65 | 8,6 | 240 | 25 | 7,8 |
| 10 | 10н | 2,60 | 30 | 1728 | 46 | 7,6 |
| 11 | 11н | 1,2 | 25,8 | 635 | 39 | 7,9 |
| 12 | 12н | 1,18 | 14,4 | 620 | 42 | 7,9 |

4.4. SANOAT SHOVQINI VA VIBRATSIYALARNI PASAYTIRISH BO'YICHA TADBIRLAR

Maxsus jihozlar loyihalashtirilgan ob'ektda shovqinning asosiy manbai hisoblanadi. Biroq, ob'ektda shovqin darajasi past bo'lgan yangi zamonaviy uskunalar qo'llanilishi taxmin qilinmoqda.

Taxmin qilish mumkinki, loyihalashtirilgan ob'ekt uning joylashgan joyining shovqin fonini shakllantirishga sezilarli ta'sir ko'rsatmaydi.

4.5.  CHIQINDILARNI TO'PLASH, SAQLASH, TOZALASH VA NEYTRALLASH DAVOMIDA Atrof-muhitni muhofaza qilish chora-tadbirlari.

Maishiy chiqindilarni oqilona yig'ish va saqlash uchun loyihada takomillashtirilgan qoplamalar bilan jihozlangan va maxsus idishlar (maishiy chiqindilarning metall yig'ishlari) bilan jihozlangan alohida maydoncha ko'zda tutilishi kerak, ularning umumiy miqdori va hajmi chiqindilar hajmidan kam bo'lmasligi kerak. 10 kun ichida to'plangan maishiy chiqindilar, shuningdek, "Jilkomxoz" avtomashinalari tomonidan o'z vaqtida olib tashlanishini nazorat qilish. Qattiq maishiy chiqindilarni yoqish qat'iyan man etiladi.

4.6.  TUPROQLARGA ZARARLI TA'SIRLARNI KAMAYTIRISH BO'YICHA CHORALAR

GOST 17.4.3.02-85 “Tabiatni muhofaza qilish. Tuproqlar” va GOST 17.5.3.06-85 “Tabiatni muhofaza qilish. Lands” loyihasida bir qator tadbirlar nazarda tutilgan.

Ishni boshlashdan oldin tuproqning unumdor qatlamini olib tashlash va uni daraxt ekishda ishlatish kerak. Maishiy chiqindilarni yig'ish uchun mo'ljallangan metall idishlarni joylashtirish uchun maxsus maydonni betonlashtirish kerak. Olingan loy uchun tozalash inshootlari va saqlash tanklarining mahkamligini kuzatib boring.

Yo'l harakati faqat o'simlik va tuproq qoplamining buzilishiga olib kelmaydigan xavfsiz harakatni ta'minlaydigan maxsus qurilgan yo'llarda amalga oshirilishi kerak.

- ANIQLANGAN TA'SIRLAR NATIJASIDAGI Atrof-muhitdagi o'zgarishlarni bashorat qilish.

5.1. ATMOSFERA

Ob'ektning kutilayotgan faoliyatini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ifloslantiruvchi moddalar atmosferaga chiqishi quyidagilardan iborat:

• Maxsus uskunalar ishlaydi

• Dezinfektsiyali eritma tayyorlash

Joylarda o‘tkazilgan o‘rganishlar natijasida atmosfera havosiga ifloslantiruvchi moddalarni chiqarishning tashkillashtirilmagan 4 ta manbasi aniqlandi.

Yil davomida ushbu manbalardan atmosfera havosiga 13 turdagi 0,982773 tonna ifloslantiruvchi moddalar kiradi, shu jumladan umumiy chiqindilarning 90,83 foizi qattiq moddalar, 9,17 foizi suyuq va gazsimon moddalardir:

| № п/п | Zaharlovchining nomi | ПДК м.р. ОБУВ* мг/м3 | Xavf klassi | Hissa % | Moddaning chiqishi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| 1 | Metan | 50 | 4 | 8,45 | 0,002633 | 0,08303 |
| 2 | Toluol | 0,5 | 4 | 0,14 | 0,000044 | 0,001388 |
| 3 | Ammiak | 0,2 | 4 | 0,09 | 0,000029 | 0,000915 |
| 4 | ksilen | 0,2 | 3 | 0,08 | 0,000026 | 0,00082 |
| 5 | uglerod oksidi | 5,0 | 4 | 0,07 | 0,000022 | 0,000694 |
| 6 | azot dioksidi | 0,085 | 2 | 0,04 | 0,000011 | 0,000345 |
| 7 | Formaldegid | 0,035 | 2 | 0,02 | 0,000005 | 0,000158 |
| 8 | Etilbenzol | 0,02 | 3 | 0,02 | 0,000006 | 0,000189 |
| 9 | oltingugurt dioksidi | 0,5 | 3 | 0,05 | 0,000014 | 0,000442 |
| 10 | vodorod sulfidi | 0,008 | 2 | 0,01 | 0,000003 | 0,000095 |
| 11 | Noorganik chang | 0,5 | 3 | 90,69 | 0,045653 | 0,89133 |
| 12 | kaltsiy gipoxlorit | 0,1 | 4 | 0,14 | 0,0128 | 0,00138 |
| 13 | Xlor bug'i | 0,1 | 2 | 0,2 | 0,000063 | 0,001987 |
|  | JAMI |  |  | 100 | 0,061309 | 0,982773 |

Ushbu qiymatlarda chiqarilgan ifloslantiruvchi komponentlar kontsentratsiyasining tarqalish maydoni ahamiyatsiz. Ob'ektning ishlashi natijasida atmosfera havosiga ta'sir qilish prognozi ijobiydir.

5.2. YUZA, ER OSTI va ER USTI SUVLARIGA TA'SIRI

Ob'ektning ishlashidan er usti suvlari, tuproqlar, er osti suvlari, tuproqqa ta'sir qilish prognozi qulaydir. Ishchi loyihaning barcha talablariga rioya qilgan holda, ushbu loyiha EIS, xususan, 4.3-bandda ko'rsatilgan chora-tadbirlar ob'ekt er osti va er usti suvlariga sezilarli ta'sir ko'rsatmaydi. Tuproq va tuproqqa ta'siri qaytarilmasdir.

  - 5.3. TUROQ VA O'SIMLIKLAR

Hisob-kitoblarga ko'ra, atmosferadan tuproq va o'simliklarga olib kelingan ifloslantiruvchi moddalar ahamiyatsiz. Korxonaning tuproq qoplamiga ta'siri qaytarilmasdir. Bu hududda hech qanday o'simlik yo'q.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

| 1 | O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 09.07.2020 yildagi 541-son qarori bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasida Davlat ekologik ekspertizasi to‘g‘risidagi nizom” 1-ilova. |
| --- | --- |
| 2 | O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014-yil 21-yanvardagi “Ekologik standartlar loyihalarini ishlab chiqish va tasdiqlash tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi 14-son qarori. |
| 3 | O'zbekiston Respublikasi korxonalari uchun ifloslanish manbalarini inventarizatsiya qilish va atmosferaga ifloslantiruvchi moddalar chiqindilarini standartlashtirish bo'yicha yo'riqnoma. O‘zbekiston Respublikasi Tabiatni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi, Toshkent, 2005 y |
| 4 | Ekolog-mutaxassis uchun qo'llanma. O‘zbekiston Respublikasi Tabiatni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi, Toshkent, 1997 y |
| 5 | Turli sanoat tarmoqlari tomonidan atmosferaga ifloslantiruvchi moddalarning chiqarilishini hisoblash usullari to'plami. Leningrad, Gidrometeoizdat, 1986 yil |
| 6 | SanPin O'zR № 0297-11 "O'zbekiston Respublikasi sharoitida aholi punktlari hududlarini qattiq maishiy chiqindilardan tozalashning sanitariya qoidalari va normalari" |
| 7 | O'z RH 84.3.8: 2004 Chiqindilarni integratsiyalashgan baholash metodologiyasi |
| 8 | Qattiq maishiy va sanoat chiqindilari poligonlaridan atmosferaga ifloslantiruvchi moddalar chiqarilishining miqdoriy xususiyatlarini hisoblash metodikasi. Kommunal xizmatlar akademiyasi. K.D. Pamfilova, Moskva, 2004 yil |

# Text boxes

LOYIHA

Atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha bayonotlar

OBYEKT UCHUN “POLİGON QURILISHI

QATTIQ MAISHIY CHIQINDILARNI SAQLASH”,

HUDUDDA JOYLASHGAN

TOSHKENT VILOYATI OHANGARON TUMANI

СВ

СЗ

З

В

ЮВ

ЮЗ

Ю